Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(внесение изменений)

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2022

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 55 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 30 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 120 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 91 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

3.1.	Экономико-географическое положение. Место Большефроловского сельского поселения в системе расселения Буинского муниципального района Республики Татарстан			10

3.2.	Характеристика земельного фонда	11

3.3.	Демографический потенциал	12

3.4.	Производственные территории	13

3.5.	Агропромышленный комплекс	13

3.6.	Лесной комплекс	14

3.7.	Жилищный фонд	15

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	15

3.9.	Кладбища			19

3.10.	Туристско-рекреационный потенциал	20

3.11.	Историко-культурное наследие	20

3.12.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	21

3.13.	Инженерная инфраструктура	25

3.14.	Инженерная подготовка территории	29

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	33

4.1.	Прогноз численности населения	33

4.2.	Экономическое развитие	34

4.3.	Развитие промышленного производства	34

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	34

4.5.	Развитие лесного комплекса	36

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	37

4.7.	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	41

4.8.	Развитие территорий кладбищ	49

4.9.	Развитие туристско-рекреационных территорий	49

4.10.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	52

4.11.	Установление границ населенных пунктов Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан	56

4.12.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	68

4.13.	Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	87

4.14.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	90

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	99

6.	ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	103

7.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	104

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	110

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании Постановления исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан о внесении изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения №4-п от 10.01.2022г., в соответствии с заданием на проектирование.

Изменения вносятся в проект генерального плана, утвержденного Решением Совета Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан» от 09.11.2018 г. №5-35 с актуализацией исходных данных на начало 2022 года, для данного генерального плана.

Заказчиком на разработку проекта внесения изменений в генеральный план является исполнительный комитет Большефроловского сельского поселения  Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Целью работы является внесение изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) в части установления границы с.Большое Фролово, включения земельного участка с кадастровым номером 16:14:090101:224, в границу населенного пункта с.Большое Фролово под зону отдыха с изменением категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов», с установлением вида разрешенного использования «отдых (рекреация)» (см. разделы пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан 4.5 и 4.11).

Перевод данного земельного участка из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов» позволит создать на данной территории оздоровительные комплексы для населения не только Буинского района, но и близлежащих районов.

Кроме этого создание на данной территории оздоровительных комплексов позволит реализовать дополнительно утвержденную Советом района «Стратегию социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года», связанную с развитием туризма на территории района, поскольку экскурсионный потенциал района достаточно высокий.

Проект внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 года №463-р;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р;

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2022 г. № 235;

- Схемы территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 23.09.2020г. № 6-1;

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Буинского муниципального района и Большефроловского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Большефроловского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Большефроловского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение. Место Большефроловского сельского поселения в системе расселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

Граница Большефроловского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 17-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Большефроловского сельского поселения в соответствии с этим законом входят село Большое Фролово (административный центр), село Степановка, село Черки-Дюртиле.

Большефроловское сельское поселение расположено в юго-западной части Республики Татарстан, в северо-восточной части Буинского муниципального района. Поселение граничит с Нижненаратбашским, Черки-Гришинским, Черки-Кильдуразским сельскими поселениями Буинского муниципального района, Апастовским и Тетюшским муниципальными районами Республики Татарстан.

Общая площадь Большефроловского сельского поселения составляет 9708,7453 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 342,7573 га, из них: с.Большое Фролово – 212,0535 га, с.Степановка – 43,6884 га, с.Черки-Дюртиле – 87,0154 га (согласно картографическому материалу).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Буинский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

В поселении имеются детский сад, средняя общеобразовательная школа, два фельдшерско-акушерских пункта, сельский дом культуры, сельский клуб, библиотека, отделение почтовой связи, объекты торговли.

Транспортная связь Большефроловского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу федерального значения «Казань – Ульяновск», автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Буинск – Тетюши», «Большое Фролово – Черки-Гришино», «Казань – Ульяновск» – полигон ТБО и автомобильные дороги местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Большефроловского сельского поселения является частью системы расселения Буинского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом, с районным центром г.Буинск и г.Казань. В Большефроловском сельском поселении данной автомобильной дорогой является автомобильная дорога федерального значения «Казань – Ульяновск».

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. В Большефроловском сельском поселении речная сеть представлена реками Черка, Свияга, Иныш, Тоша.

На начало 2022г. средняя плотность Большефроловского сельского поселения составила 6 чел. на 1 кв.км.

На территории Большефроловского сельского поселения население, с общей численностью 631 человек, проживает на территории трёх населенных пунктов: с.Большое Фролово – центр поселения, с.Степановка и с.Черки-Дюртиле – рядовые населенные пункты.

Система расселения Большефроловского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Большое Фролово с общей численностью населения 353 человека, где размещены административные функции, организации культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Степановка с общей численностью населения 130 человек и с.Черки-Дюртиле с общей численностью населения 148 человек.

## Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Большефроловского сельского поселения составляет 9708,7453 га (согласно картографическому материалу).

Согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Большефроловского сельского поселения имеется 1152,3288 га общей площади лесных земель, находящихся в федеральной собственности.

## Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Большефроловского сельского поселения, на начало 2022г. численность населения составила 631 человек.

Демографическая структура Большефроловского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2022 года, человек

| № п/п | Показатели | с.Большое Фролово | с.Степановка | с.Черки-Дюртиле | Всего по Большефроловскому СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 353 | 130 | 148 | 631 |
| 1.1 | Детского возраста: | 70 | 28 | 15 | 113 |
| 1.1.1 | 0-7 лет | 16 | 3 | 2 | 21 |
| 1.1.2 | 7-18 лет | 54 | 25 | 13 | 92 |
| 1.1.3 | 5-18 лет | 60 | 25 | 13 | 98 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 146 | 43 | 22 | 211 |
| 1.2.1 | 18-пенсионный возраст для женщин | 88 | 16 | 14 | 118 |
| 1.2.2 | 18-пенсионный возраст для мужчин | 58 | 27 | 8 | 93 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста: | 137 | 59 | 111 | 307 |
| 1.3.1 | Старше трудоспособного возраста для женщин | 89 | 34 | 71 | 194 |
| 1.3.2 | Старше трудоспособного возраста для мужчин | 48 | 25 | 40 | 113 |
| 2 | Общий прирост населения | 2 | -2 | -10 | -10 |
| В том числе: |
| 2.1 | Естественный прирост | -2 | -3 | -6 | -11 |
| 2.1.1 | Родилось | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2.1.2 | Умерло | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 2.2 | Механический прирост | 4 | 1 | -4 | 1 |
| 2.2.1 | Прибыло | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 2.2.2 | Выбыло | 4 | 0 | 7 | 11 |

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Большефроловском сельском поселении (211 человек) меньше населения старше трудоспособного возраста (307 человека), что является отрицательной тенденцией. Таким образом, возрастная структура существующих населенных пунктов характеризуется значительной долей населения старше трудоспособного возраста, меньшей долей группы трудоспособного возраста и невысоким уровнем группы младше трудоспособного возраста.

В поселении происходит спад численности населения.

## Производственные территории

На территории Большефроловского сельского поселения расположен асфальтобетонный завод к западу от с.Степановка. На территории с.Черки-Дюртиле имеется недействующая пилорама по обработке древесины, производству изделий из дерева.

## Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Большефроловского сельского поселения животноводство и растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

На территории Большефроловского сельского поселения функционируют:

‒ ферма крупного рогатого скота к востоку от с.Большое Фролово;

‒ ферма крупного рогатого скота к юго-востоку от с.Черки-Дюртиле;

‒ КФХ «Шайхатаров Ф.Ф.» к северо-востоку от с.Степановка;

‒ КФХ «Гатауллин Д.Г.» - ферма крупного рогатого скота к северо-западу от с.Большое Фролово;

- КФХ «Кузнецов Б.И.» - ферма крупного рогатого скота к востоку от с.Большое Фролово;

‒ зерноток к востоку от с.Большое Фролово;

‒ зерноток в с.Черки-Дюртиле;

‒ машинно-тракторный парк к северу от с.Большое Фролово;

‒ фермерское хозяйство с содержанием крупного рогатого скота к юго-западу от Черки-Дюртиле;

- склад горюче-смазочных материалов, расположенный на севере от с.Большое Фролово.

Также на территории поселения имеются недействующие объекты агропромышленного комплекса:

- ферма КРС, расположенная на востоке от с.Большое Фролово;

- ферма КРС, расположенная на юго-востоке от с.Черки-Дюртиле.

## Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Земли лесного фонда занимают территорию 1152,3288 га, что составляет около 11,9 % от всей площади сельского поселения.

На территории Большефроловского сельского поселения расположены леса Тюбяк-Чирковского и Буинского участковых лесничеств ГБУ «Буинское лесничество».

На территории поселения присутствуют лесные земли и лесные насаждения (древесно-кустарниковая растительность), не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Большефроловского сельского поселения находятся исключительно защитные леса.

Защитные леса поселения представлены четырмя категориями лесов:

1) Ценные леса - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

2) Ценные леса – запретная полоса леса, расположенная вдоль водного объекта;

3) Леса, расположенные в водоохранной зоне;

4) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.

## Жилищный фонд

На 01.01.2022г. объем жилищного фонда Большефроловского сельского поселения составляет 23,25 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Большефроловского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда Большефроловского сельского поселения на начало 2022 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большое Фролово | 32,86 | 0,35 | 11,6 |
| 2 | с.Степановка | 34,6 | - | 4,5 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 45,9 | - | 6,8 |
| Всего по поселению: | 36,8 | 0,35 | 22,9 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Большефроловскому сельскому поселению на начало 2022 года приходится 36,8 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

## Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Образовательные организации

В настоящее время в с.Большое Фролово действуют:

- детский сад (в здании средней общеобразовательной школы) общей проектной мощностью 25 детей. Численность детей, посещающих детский сад, составляет 4 человека. Следовательно, детский сад заполнен на 16% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в дошкольной образовательной организации составляет 277% от нормативной потребности.

- средняя общеобразовательная школа общей проектной мощностью 80 учащихся. Численность обучающихся в школе составляет 53 человека. Следовательно, средняя общеобразовательная школа заполнена на 66% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в школе составляет 216% от нормативной потребности.

Здания средней общеобразовательной школы находится в хорошем состоянии.

В с.Черки –Дюртиле находится недействующее здание школы.

Организации дополнительного образования детей

В настоящее время организации дополнительного образования детей в поселении отсутствуют.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Большефроловского сельского поселения осуществляют два фельдшерско-акушерских пункта: в с.Большое Фролово (в здании средней общеобразовательной школы) мощностью 12 посещений в смену, в с.Черки-Дюртиле (в здании сельского дома культуры) мощностью 5 посещений в смену. Обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями составляет 154% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Большефроловском сельском поселении функционируют:

- сельский клуб вместимостью 125 мест, расположенный в с.Большое Фролово;

- сельский дом культуры вместимостью 200 мест, расположенный в с.Черки-Дюртиле;

Обеспеченность данными объектами составляет 199% от нормативного уровня.

В настоящее время в поселении функционирует сельская библиотека (в здании сельского клуба) мощностью книжного фонда 13,0 тыс. экземпляров, расположенная в с.Большое Фролово. Обеспеченность населения библиотекой составляет 265% от нормативной потребности.

Здание сельского клуба в с.Большое Фролово находится в хорошем состоянии. Здание сельского дома культуры в с.Черки-Дюртиле находится в аварийном состоянии, требующее сноса.

Спортивные учреждения

В Большефроловском сельском поселении в с.Большое Фролово находится спортивный зал (в здании средней общеобразовательной школы) площадью 147 кв.м. пола.

Обеспеченность населения спортивным залом составляет 77% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

В Большефроловском сельском поселении на территории средней общеобразовательной школы находится спортивная площадка. Также в южной части поселения расположен конноспортивный комплекс.

Предприятия торговли

В с.Большое Фролово расположены объекты торговли общей торговой площадью 45 кв.м. Торговая площадь предприятий торговли всего сельского поселения соответствует 24% от нормативной потребности.

Предприятия общественного питания

В Большефроловском сельском поселении отсутствуют предприятия общественного питания.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Большефроловском сельском поселении имеется отделение почтовой связи (в здании сельского дома культуры) в с.Большое Фролово. Отделения банков на территории сельского поселения отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Большефроловском сельском поселении отсутствуют.

Полиция

В Большефроловском сельском поселении отсутствует участковый пункт полиции.

Объекты культового назначения

В Большефроловском сельском поселении имеются:

- церковь, расположенная в с.Большое Фролово;

- мечеть, расположенная в с.Черки-Дюртиле;

- часовня, расположенная на западе от с.Большое Фролово;

- часовня, расположенная в с.Большое Фролово;

- часовня, расположенная на севере от с.Степановка.

Объекты административно-делового назначения

В с.Большое Фролово находится исполнительный комитет (в здании средней общеобразовательной школы) Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Потребность существующего населения Большефроловского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Обеспеченность населения Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 9 | 25 | 277 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 37 | 80 | 216 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | 9 | отсутствуют | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 8 | отсутствуют | 0* |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 11 | 17 | 154 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 1 | отсутствуют | 0* |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| 8 | Спортзалы общего пользования | кв.м площади пола | 300 кв.м на 1000 чел. | 189 | 147 | 77 |
| 9 | Плоскостные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | 1 | отсутствуют | 0* |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 150-200 мест на 1000 чел. | 163 | 325 | 199 |
| 12 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 7,5 тыс.экз. на 1000 чел. | 4,9 | 13,0 | 265 |
| 13 | Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 189 | 45 | 24 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 25 | отсутствуют | 0 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 3 | отсутствуют | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| 18 | Полиция | объект | 1 объект на сельское поселение | 1 | отсутствуют | 0 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

*больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население района в целом.

## Кладбища

В Большефроловском сельском поселении имеются три действующих кладбища общей площадью 7,6263 га:

- кладбище, расположенное возле с.Большое Фролово, площадью 1,2701 га на земельном участке с кадастровым номером 16:14:090102:175 (категория земельного участка – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»). Заполненность кладбища – 75%. Свободные территории кладбища составляют 0,3175 га;

- кладбище, расположенное возле с.Степановка, площадью 1,8690 га на земельных участках с кадастровыми номерами 16:14:090701:180, 16:14:090701:181 (категория земельного участка – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»). Заполненность кладбища – 80%. Свободные территории кладбища составляют 0,3738 га;

- кладбище, расположенное в с.Черки-Дюртиле, площадью 4,4872 га на земельном участке с кадастровым номером 16:14:040401:212 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»), на частях земельных участков с кадастровыми номерами 16:14:040401:198, 16:14:040401:120, 16:14:040401:199 (категория земельных участков – «земли населенных пунктов»). Заполненность кладбища – 60%. Свободные территории кладбища составляют 1,7949 га.

Общая площадь незаполненных территорий всех действующих кладбищ сельского поселения составляет 2,4862 га.

В сельском поселении также имеются два недействующих кладбища общей площадью 0,2548 га:

- кладбище, расположенное на юге от с.Большое Фролово, площадью 0,0610 га на земельном участке с кадастровым номером 16:14:090102:43 (категория земельного участка не установлена);

- кладбище, расположенное на востоке поселения, площадью 0,1938 га на части земельного участка с кадастровым номером 16:14:090103:108 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения») и на части земельного участка с кадастровым номером 16:14:090103:85 (категория земельного участка не установлена).

Потребность существующего населения Большефроловского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 (в редакции от 03.12.2020 №1091) (0,25 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,15 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 1657% от нормативной потребности населения.

## Туристско-рекреационный потенциал

Гидрографическую сеть Большефроловского сельского поселения образуют реки Черка, Свияга, Иныш, Тоша, которые протекают по территории поселения, а также их притоки и ручьи. Гидрографическую сеть дополняют пруды и озёра.

На территории Большефроловского сельского поселения в с.Большое Фролово находятся благоустроенный тематический парк для проведения праздников и парк культуры и отдыха.

На востоке от с.Большое Фролово находятся два пруда площадью территории 27,2492 га, которые используются местным населением для купания, а также для зимней и летней рыбалки.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Большефроловского сельского поселения расположены выявленные объекты культурного наследия Буинского муниципального района:

- памятник археологии «Большефроловское поселение», расположенный в 3 км северо-западнее от с.Большое Фролово;

- памятник археологии «Большефроловское селище I», расположенный в 3 км северо-западнее от с.Большое Фролово;

- памятник археологии «Большефроловское селище II», расположенный в 2 км северо-западнее от с.Большое Фролово;

- памятник археологии «Большефроловское городище», расположенный в 1,5 км к северо-западу от с.Большое Фролово;

- памятник археологии «Селище и древнее кладбище Б.Фроловка», расположенный в 1,4 км северо-западнее с. Большое Фролово;

-  памятник археологии «Степановское городище I», расположенный в 1 м к северо-западу от с.Степановка;

-  памятник археологии «Степановское селище II», расположенный в 0,7 км северо-западнее с.Степановка;

-  памятник археологии «Степановское селище III», расположенный в 2,5 км юго-восточнее с.Степановка;

- памятник археологии «Степановское селище IV», расположенный в 3,5 км северо-западнее с.Степановка;

- памятник археологии «Степановское селище V», расположенный в 0,6 - 0,7 км восточнее с.Степановка;

- памятник археологии «Степановское селище VI», расположенный в 0,25 км северо-западнее с.Степановка;

- памятник археологии «Степановское селище VII», расположенный в 0,6 км северо-западнее с.Степановка;

- памятник археологии «Степановское селище VIII», расположенный в 0,35 км северо-западнее с.Степановка;

- памятник археологии «Степановское селище IХ», расположенный в 1,2 км северо-западнее с.Степановка;

- памятник археологии «Большефроловское местонахождение II», расположенный в 2,5 км северо-западнее с.Большое Фролово.

Также на территории Большефроловского сельского поселения расположены:

- памятник градостроительства и архитектуры «Казанско-Богородицкая церковь», расположенный в с.Большое Фролово;

- памятник градостроительства и архитектуры «Часовня Св.Николая Чудотворца», расположенный в с.Большое Фролово.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Большефроловского сельского поселения является частью транспортной структуры Буинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги общего пользования

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования Большефроловского сельского поселения представлены дорогами федерального значения, регионального или межмуниципального и местного значения.

Автомобильной дорогой федерального значения является автомобильная дорога категории «Казань – Ульяновск» протяженностью 12,2 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения общего пользования являются:

( автомобильная дорога III категории «Буинск – Тетюши», протяженностью 2,6 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Большое Фролово – Черки-Гришино» протяженностью 2,6 км с переходным покрытием и 6,1 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Казань – Ульяновск» – полигон ТБО протяженностью 0,27 км с асфальтобетонным покрытием

Автомобильными дорогами местного значения являются:

( автомобильная дорога «Буинск – Тетюши» – юг Большефроловского СП протяженностью 1,1 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Р-241» – плодосовхоз Нива, АБЗ №1 протяженностью 0,25 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к СНТ Сахарник» протяженностью 0,79 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к часовне» протяженностью 2,1 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к с.Степановка» протяженностью 0,12 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к ферме» протяженностью 0,37 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к ферме» протяженностью 0,18 км с грунтовым покрытием;

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в границах Большефроловского сельского поселения представлен в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Перечень автомобильных дорог в границах Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | «Казань – Ульяновск» | 12,2 | 12,2 | - | - |
|  | Всего | 12,2 | 12,2 | - | - |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | «Буинск – Тетюши» | 2,6 | 2,6 | - | - |
| 2 | «Большое Фролово – Черки-Гришино» | 8,7 | 6,1 | 2,6 | - |
| 3 | «Казань – Ульяновск» – полигон ТБО | 0,27 | 0,27 | - | - |
|  | Всего | 11,57 | 8,97 | 2,6 | - |
| Автомобильные дороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Буинск – Тетюши» – юг Большефроловского СП | 1,1 | - | - | 1,1 |
| 2 | «Р-241» – плодосовхоз Нива, АБЗ №1 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 3 | «Подъезд к СНТ Сахарник» | 0,79 | - | - | 0,79 |
| 4 | «Подъезд к часовне» | 2,1 | - | - | 2,1 |
| 5 | «Подъезд к с.Степановка» | 0,12 | - | - | 0,12 |
| 6 | «Подъезд к ферме» | 0,37 | - | - | 0,37 |
| 7 | «Подъезд к ферме» | 0,18 | - | - | 0,18 |
|  | Всего: | 4,91 | - | - | 4,91 |
|  | ИТОГО | 28,68 | 21,17 | 2,6 | 4,91 |

Искусственные сооружения

На территории Большефроловского сельского поселения имеются два искусственных сооружения:

- автодорожный мост через р.Свияга на автомобильной дороге федерального значения «Казань – Ульяновск»;

- автодорожный мост через р.Тоша на автомобильной дороге федерального значения «Казань – Ульяновск».

Придорожный сервис

На территории Большефроловского сельского поселения в с.Степановка расположена автозаправочная станция рядом с автомобильной дорогой федерального значения «Казань – Ульяновск».

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов. По территории Большефроловского сельского поселения не проходят магистральные трубопроводы.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Административным центром Большефроловского сельского поселения является с.Большое Фролово. Главной улицей населенного пункта является ул.Гагарина, на которой расположены объекты социального и культурно-бытового обслуживания и по которой осуществляется въезд в с.Большое Фролово.

Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | с.Большое Фролово |
| 1.1 | ул.Гагарина | 0,95 | - | - | 0,95 |
| 1.2 | ул.Карла Маркса | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 1.3 | ул.Шафранова | 1,1 | - | - | 1,1 |
| 1.4 | ул.Энгельса | 0,75 | - | - | 0,75 |
| 1.5 | ул.Фигнер | 0,67 | - | - | 0,67 |
| 1.6 | ул.Ленина | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 1.7 | ул.Молодежная | 0,57 | - | - | 0,57 |
| 1.8 | ул.Калинина | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 1.9 | ул.Депутатская | 1,3 | - | - | 1,3 |
| 1.10 | ул.Набережная | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 1.11 | ул.Озерная | 0,16 | - | - | 0,16 |
| Всего: | 8,38 | - | - | 8,38 |
| 2 | с.Степановка |
| 2.1 | ул.Колхозная | 0,63 | - | - | 0,63 |
| 2.2 | ул.Кооперативная | 0,55 | - | - | 0,55 |
| 2.3 | ул.Пушкина | 0,95 | - | - | 0,95 |
| Всего: | 2,13 | - | - | 2,13 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле |
| 3.1 | ул.Нагорная | 1,1 | - | - | 1,1 |
| 3.2 | ул.Школьная | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 3.3 | ул.Кольцевая | 0,43 | - | - | 0,43 |
| 3.4 | ул.Нижняя | 0,13 | - | - | 0,13 |
| 3.5 | ул.Озерная | 0,17 | - | - | 0,17 |
| 3.6 | ул.Лесная | 0,39 | - | - | 0,39 |
| 3.7 | ул.Советская | 0,57 | - | - | 0,57 |
| Всего: | 4,59 | - | - | 4,59 |
| Всего по поселению: | 15,1 | - | - | 15,1 |

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, требующих решения. Учитывая тот факт, что население Большефроловского сельского поселения пользуется услугами медицинских организаций, объектов культуры и искусства, образования, специализированными предприятиями торговли и бытового обслуживания используя личный и общественный транспорт, необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенных пунктов.

## Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Большефроловского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Большефроловского сельского поселения представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Источник водоснабжения, единиц | Количество башен, единиц | Мощность водозабора м³/сут* | Размер первого пояса зоны санитарной охраны, м. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Большефроловское СП | 8 | 7 | - | - | 14,8 |
| 1 | с.Большое Фролово | 4 | 4 | - | 30x30 | 4,8 |
| 2 | с.Степановка | 1 | - | - | 30x30 | 5,6 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 1 | 1 | - | 30х30 | 4,4 |

*исполнительным комитетом Большефроловского сельского поселения не были предоставлены данные о мощности инженерных объектов

На сегодняшний день в Большефроловском сельском поселении предусмотрено пять водонапорных башен, пять артезианский скважин и один резервуар для нужд населения, а также две водонапорные башни и две артезианские скважины для нужд АПК.

Забор воды осуществляется скважинами вблизи населенных пунктов. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения принят в радиусе 30 м от водозаборных скважин.

Вода по химическому составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая и соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями).

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети проложены из пластмассовых труб диаметром 110 мм, оборудованы водоразборными колонками и пожарными гидрантами. Водонапорные башни регулируют водопотребление населенных пунктов, создают необходимый напор в сети, а также хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды.

В летний период на отдаленных участках водопроводной сети наблюдается дефицит воды.

Канализация

В Большефроловском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

На территории Большефроловского сельского поселения контейнеры для складирования ТКО отсутствуют. Население населенных пунктов сельского поселения перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО).

Сбор и вывоз ТКО осуществляет ОАО «Буинское МПП ЖКХ» на Буинский полигон ТКО, расположенный возле с.Степановка. Сбор осуществляется один раз в неделю.

На территории поселения находятся два сибиреязвенных скотомогильника.

Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные и административно-деловые учреждения Большефроловского сельского поселения используют собственные источники тепла.

Общественные и административно-деловые учреждения сельского поселения пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

Таблица 3.13.2

Объекты теплоснабжения Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер земельного участка или координаты местоположения (с.ш., в.д.) | Эксплуатирующая организация | Основной вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Процент износа (%) | Фактическое использование объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СОШ Большое Фролово | 16:14:090301:479 | - | природный газ | - | 80 | 100 |
| 2 | Котельная СДК Большое Фролово | - | - | природный газ | - | - | 100 |
| 3 | Котельная СДК Черки-Дюртиле | 16:14:040401:206 | - | природный газ | - | 80 | 100 |

Газоснабжение

Природный газ в населенные пункты Большефроловского сельского поселения подается от ГРС «Большая Турма» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.13.3

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, тыс. куб. м/час | Давление газа на входе/давление газа на выходе (МПа) | Фактическое использование объекта, % | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП с.Большое Фролово | 300 | 0,6/0,003 | 87 | - | 10 |
| 2 | ГРП с.Степановка | - | - | - | - | - |
| 3 | ГРП с.Черки-Дюртиле | 300 | 0,6/0,003 | 80 | - | 1 |

Согласно данным, предоставленным главой сельского поселения, по территории сельского поселения проходят газопроводы высокого давления протяженностью 18,2 км.

Электроснабжение

Электроснабжение Большефроловского сельского поселения осуществляется от высоковольтной подстанции ПС «Буинская», расположенной в г.Буинск. На территории Большефроловского сельского поселения расположены 13 трансформаторных подстанций, таблица 3.13.4.

Таблица 3.13.4

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер комплектной трансформаторной подстанции | Напряжение, кВ | Мощность комплектной трансформаторной подстанции, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большое Фролово |
| 1.1 | КТП-131 | 10/0,4 кВ | 1х250 |
| 1.2 | КТП-106 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 1.3 | КТП-109 | 10/0,4 кВ | 1х250 |
| 1.4 | КТП-351 | 10/0,4 кВ | 1х250 |
| 1.5 | КТП-108 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 1.6 | СТП-869 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 1.7 | КТП-111 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 1.8 | КТП-110 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 1.9 | КТП-825 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 2 | с.Степановка |
| 2.1 | КТП-353 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 2.2 | КТП-104 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле |
| 3.1 | КТП-116 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 3.2 | КТП-119 | 10/0,4 кВ | 1х160 |
| 3.3 | КТП-115 | 10/0,4 кВ | - |
| Большефлоровское сельское поселение |
| 4.1 | КТП-118* | - | - |
| 4.2 | КТП-444* | - | - |
| 4.3 | КТП-117* | - | - |
| 4.4 | КТП-129* | - | - |
| 4.5 | МТП-128 | 10/0,4 кВ | 1х60 |
| 4.6 | СТП-867* | - | - |
| 4.7 | КТП-843* | - | - |

*исполнительный комитет Большефроловского сельского поселения не предоставил данные о мощности инженерных объектов

Электроснабжение комплектных и столбовых трансформаторных подстанций населённых пунктов выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ ф.3, ф.22 ПС «Буинская».

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей - кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно приказу Минэнерго России № 380 от 23.06.15, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах – газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Большефроловского сельского поселения осуществляется от автоматической телефонной станции, расположенной в с.Большое Фролово.

Таблица 3.13.5

Характеристика автоматической телефонной станции, расположенной на территории Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование (тип) | Месторасположение | Эксплуатирующая организация | Используемая емкость, количество номеров | Проектная емкость, количество номеров | Скорость передачи данных, Гбит/с | Год установки | Процент износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС | с.Большое Фролово | ПАО «Таттелеком» | 97 | 144 | 1,0 | 2000 | 68 |

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. В усадебной застройке принят один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По Республике Татарстан организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Характеристики сетей электросвязи отсутствуют.

Также на территории Большефроловского сельского поселения находятся:

‒ базовая станция сотовой связи вблизи с. Большое Фролово;

‒ базовая станция сотовой связи к северо-востоку от с. Степановка;

‒ вышка сотовой связи в с. Черки-Дюртиле.

## Инженерная подготовка территории

Анализ и оценка природных условий

В геоморфологическом отношении территория Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района расположена в Предволжье, в границах Волго-Кубнинского возвышенного района, на правобережье р. Свияги.

Рельеф ландшафтного района представляет собой преимущественно слаборасчлененную полигенетическую равнину, а в центральной части - низменную аккумулятивную равнину р. Свияга, долина которой ассиметрична и глубоко врезана.

Сравнительно пологие участки рельефа, слагающие основную часть территории, расчленены долинами малых рек. Максимальные отметки высот приурочены к водораздельным участкам рек Иныш и Черка в северо-восточной части поселения (около 205 м). По направлению к реке Свияга высоты постепенно снижаются до 65,2 м у уреза воды.

По данным климатического районирования Большефроловское сельское поселение Буинского муниципального района относится к климатическому подрайону II В, который характеризуется умеренно-континентальным климатом, с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,9ºС. Самый теплый месяц – июль со средней температурой 19,3ºС, в июле же наблюдаются и максимальные годовые температуры воздуха, достигающие 37–39ºС. Средняя температура холодного периода минус 11,1ºС.

На территории сельского поселения в течение года господствующими являются ветра западного и южного направления.

Застроенные территории Большефроловского поселения не включены в Перечень участков застроенных территорий муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани, подверженных активному влиянию экзогенных геологических процессов.

Перечень является приложением к геологическому заданию на проведение работ по объекту: «Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне», которые реализуются в рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере недропользования на 2014-2021 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

Эрозионная деятельность, суффозия, карст

К эрозионным процессам относят почвенную эрозию, овражную эрозию, боковую и глубинную эрозию рек.

Самым активным и распространенным процессом на территории ландшафтного района является склоновая эрозия. Овражно-балочное расчленение приурочено к речной сети. Развитие оврагов наблюдается по склонам речных долин. Овраги обладают V- и U-образными профилями, зависящими от преобладания глубинной или боковой эрозии. Густота овражного расчленения соответствует средней по РТ и составляет 0,3 км/км2, это ниже, чем в среднем для всего Предволжья (0,4 км/км2) [1]. В центральной части Большефроловского сельского поселения расположены овраги Гремячий, Большой Межевой, Стародорожный, Сухой и др. Овраги не затрагивают территории населенных пунктов.

Рассматриваемая территория характеризуется процессами почвенной эрозии, доля эрозионноопасных почв в Волго-Кубнинском районе составляет 4,6%. Интенсивность почвенной эрозии для большей части бассейнов района характеризуется как умеренная.

Местами по берегам рек развиты оползневые процессы [5].

В отношении карстовых процессов исследуемая территория относится к классу с удовлетворительным состоянием геологических условий, т.к. на всей территории плотность проявления карста не превышает 0,4 шт/км2 [1].

Сейсмическая опасность

Согласно схеме тектонического районирования РТ (Войтович Д.Е., 2001), рассматриваемая территория расположена на границе двух отрицательных тектонических структур (Казанско-Кировского прогиба и Мелекесской впадины), в пределах Буинской сейсмогенной зоны с максимальной магнитудой 4 (рисунок 1.3.1).

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) 
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 5-6 баллов.

Зоны возможного затопления (подтопления)

Населенные пункты Большефроловского сельского поселения Буинского района не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (в редакции Распоряжения КМ РТ от 07.03.2022 №458-р).

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Большефроловском сельском поселении границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. По данным органов местного самоуправления зона подтопления в период паводков и половодья отсутствует. В связи с этим на Карте зон с особыми условиями использования территории границы зон подтопления и затопления не отражены.

Мелиорируемые земли

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, на территории Большефроловского сельского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Категория опасности природных процессов

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий».

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов методом ранжирования. Для этого каждой категории опасности присваивается соответствующий ранг в соответствии с таблицей 3.14.1.

Таблица 3.14.1

Ранжирование категорий опасности природных процессов

| Категория опасности природного процесса | Чрезвычайно опасные (катастрофические) | Весьма опасные | Опасные | Умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Степень опасности воздействия природных процессов на территорию сельского поселения в зависимости от площади пораженной территории и интенсивности (для землетрясений) приведена в таблице 3.14.2.

Таблица 3.14.2

Оценка опасности природных процессов

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Подтопление | Наводнение (вследствие половодья) | Эрозионные процессы |
| Ранг | 1 | 1 | 1 | 1 |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Буинского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Большефроловского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Большефроловского сельского поселения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2015 по 2021 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных исполнительным комитетом Большефроловского сельского поселения.

Согласно демографическому прогнозу численность постоянного населения Большефроловского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2031г.) составит 660 человек.

Численность постоянного населения Большефроловского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2046г.) составит 705 человек.

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения Большефроловского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| 1 | с.Большое Фролово | 360 | - | 373 | - |
| 2 | с.Степановка | 145 | - | 162 | - |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 155 | - | 170 | - |
| Всего по поселению | 660 | - | 705 | - |

Таблица 4.1.2

Прогнозная численность детей и подростков в Большефроловском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | с.Большое Фролово | 20 | 61 | 70 | 27 | 68 | 79 |
| 2 | с.Степановка | 6 | 30 | 32 | 10 | 35 | 40 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 5 | 17 | 18 | 8 | 23 | 28 |
| Всего по поселению | 31 | 108 | 120 | 45 | 126 | 147 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Большефроловского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Буинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Буинский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: проект «Реновация расселения», проект «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», проект «Редевелопмент промышленных зон», проект «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», проект «Город и промышленность», флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток»,  флагманский проект «Чистый путь», «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

## Развитие промышленного производства

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предусматривается.

## Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

– рекультивация территории недействующей фермы КРС, расположенной на востоке с.Большое Фролово, с последующей организацией площадки перспективного развития АПК не выше V класса опасности (4,7158 га);

– рекультивация части территории недействующей фермы КРС, расположенной на юго-востоке от с.Черки-Дюртиле, с последующей организацией площадки перспективного развития АПК не выше V класса опасности (5,2332 га) и рекультивация части территории под организацию зоны сельскохозяйственных угодий (0,6474 га).

Таблица 4.4.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса на территории

Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчет- ный срок (2031-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | на востоке с.Большое Фролово | Недействующая ферма КРС | Рекультивация территории с последующей организацией площадки перспективного развития АПК не выше V класса опасности (4,7158 га) | га | 4,7158 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 2 | на юго-востоке от с.Черки-Дюртиле | Недействующая ферма КРС | Рекультивация части территории с последующей организацией площадки перспективного развития АПК не выше V класса опасности (5,2332 га) и рекультивация части территории под организацию зоны сельскохозяйственных угодий (0,6474 га) | га | 5,8806 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |

## Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на федеральном уровне.

Согласно заключению Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан (см. Приложение 6 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан) по результатам анализа материалов проекта внесения изменений в генеральный план, их сопоставления с данными Росреестра и сведениями государственного лесного реестра определено пересечение лесных участков из земель лесного фонда с земельными участками иной категории, расположенными в проектируемых границах населенных пунктов.

На территории Большефроловского сельского поселения расположены леса Тюбяк-Чирковского и Буинского участковых лесничеств ГБУ «Буинское лесничество».

Сведения о границах Буинского лесничества в Республике Татарстан внесены в Единый государственный реестр недвижимости под реестровым номером 16:00-6.3794. Заключение Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан в части местоположения и площади земель лесного фонда, имеющих пересечения с земельными участками иной категории, подготовлено на основании представленных ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» материалов (письмо № 741/07 от 20.04.2022) с использованием данных государственного лесного реестра.

Проектом внесения изменений в генеральный план, при установлении границы населенного пункта с.Большое Фролово предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 16:14:090101:224 площадью 4,6 га из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов», расположенного в выделах 3, 4 квартала 57 Тюбяк-Чирковского участкового лесничества Буинского лесничества. Вид целевого назначения лесов - защитные леса, категория защитных лесов – ценные леса (лесостепные леса) (см. Приложение 6 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан).

Перевод данной земельного участка из категории лесного фонда в категорию земель населенных пунктов позволит создать на данной территории оздоровительные комплексы для населения не только Буинского района, но и близлежащих районов.

Создание на данной территории оздоровительных комплексов позволит реализовать дополнительно утвержденную Советом района «Стратегию социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года», связанную с развитием туризма на территории района, поскольку экскурсионный потенциал района достаточно высокий (см. Приложение 7 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан)

В соответствии с письмом Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия на территории земельного участка с кадастровым номером 16:14:090101:224 отсутствуют границы территории объектов культурного наследия и их зоны охраны не установлены (см. Приложение 3 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан).

Кроме того, в соответствии с письмом Государственного Комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам земельный участок с кадастровым номером 16:14:090101:224 не затрагивает ООПТ и их охранные зоны (см. Приложение 4 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан).

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства для постоянного населения выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан по Буинскому муниципальному району расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2020 г. должен составить 29,6 кв.м/чел., к 2035 г. – 38,2 кв.м/чел. (по базовому сценарию). Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на первую очередь до 2031 года и на расчетный срок до 2046 года, на эти даты приняты несколько большие расчетные показатели жилищной обеспеченности – 35,4 кв.м/чел. и 43,0 кв.м/чел. соответственно.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 120 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Исходя из вышесказанного, за период реализации генерального плана для с.Большое Фролово потребуется около 3,7 га территории (37 участков), для с.Степановка потребуется около 2,0 га территории (20 участков), для с.Черки-Дюртиле потребуется около 0,4 га территории (4 участка) под новое индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения.

В связи с ограниченным количеством свободных территорий под развитие нового жилищного строительства внутри современной границы с.Большое Фролово, с.Степановка генеральным планом предусмотрено 3,9 га территорий под новое жилищное строительство для постоянного населения, из них:

- в с.Большое Фролово – 2,9 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в с.Степановка – 1,0 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2031г.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 3,9 га территории, из них:

- 2,9 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Большое Фролово, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 3,48 тыс. кв.м (29 участков);

- 1,0 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Степановка, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 1,2 тыс. кв.м (10 участков).

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Большефроловского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032 – 2046 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| с.Большое Фролово |
| - для постоянного населения | 11,6 | 15,08 | 3,48 | 15,08 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Большое Фролово | 11,6 | 15,08 | 3,48 | 15,08 | - |
| с.Степановка |
| - для постоянного населения | 4,5 | 5,7 | 1,2 | 5,7 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Степановка | 4,5 | 5,7 | 1,2 | 5,7 | - |
| с.Черки-Дюртиле |
| - для постоянного населения | 6,8 | 6,8 | - | 6,8 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Черки-Дюртиле | 6,8 | 6,8 | - | 6,8 | - |
| Всего по поселению: | 22,9 | 27,58 | 4,68 | 20,78 | - |

Таблица 4.6.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | с.Большое Фролово | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 3,9 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 3,48 |  |  |  |
| 2 | с.Степановка | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 1,0 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,2 |  |  |  |

## Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Большефроловского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Большефроловском сельском поселении определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Буинского муниципального района, Стратегии социально-экономического развития Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2031 года.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Генеральным планом на первую очередь в с.Большое Фролово предусмотрено строительство общественного центра, в составе которого планируется разместить настольный теннис, предприятия бытового обслуживания, предприятия торговли, предприятия общественного питания, отделение банка, отделение полиции, общественную уборную.

Образовательные организации

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных организациях и общеобразовательных школах к 2031 г. для населения составит 13 и 44 места соответственно, к 2046 г. – 18 и 51 место соответственно.

Генеральным планом на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрены мероприятия по развитию образовательных организаций, т.к. действующая средняя общеобразовательная школа и действующий детский сад полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Организации дополнительного образования детей

Нормативная потребность населения Большефроловского сельского поселения в организациях дополнительного образования детей на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана составит 11 и 13 мест соответственно.

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения предлагается организация кружков детского творчества на базе действующего сельского клуба в с.Большое Фролово проектной мощностью 13 мест на первую очередь.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Нормативная потребность населения Большефроловского сельского поселения в лечебно-профилактических медицинских организациях на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана составит 13 посещений в смену.

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения на первую очередь предусмотрено размещение фельдшерско-акушерского пункта проектной мощностью 5 посещений в смену в составе проектируемого сельского дома культуры в с.Черки-Дюртиле.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения на первую очередь предусмотрен снос по ветхости сельского дом культуры в с.Черки-Дюртиле. В связи с этим по данным исполнительного комитета Большефроловского сельского поселения предусмотрено новое строительство сельского дом культуры в с.Черки-Дюртиле проектной вместимостью 50 мест.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Большефроловского сельского поселения в спортивных залах общего пользования на первую очередь реализации генерального плана составит 198 кв.м пола, на расчетный срок – 212 кв.м пола.

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение настольного тенниса в составе проектируемого общественного центра проектной площадью 65 кв.м. пола (типовой проект) в с.Большое Фролово.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрены мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений, т.к. действующая спортивная площадка полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания проектной мощностью 3 рабочих мест в составе проектируемого общественного центра в с.Большое Фролово.

Предприятия общественного питания

Генеральным планом предусмотрено размещение предприятий общественного питания проектной мощностью 28 посадочных мест в составе проектируемого общественного центра в с.Большое Фролово.

Отделения банка

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение отделения банка в составе проектируемого общественного центра в с.Большое Фролово.

Предприятия торговли

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения на первую очередь предусмотрено размещение предприятий торговли общей проектной мощностью 167 кв.м. в составе проектируемого общественного центра в с.Большое Фролово.

Отделения связи

Генеральным планом на первую очередь и на расчетный срок не   предусмотрено строительство отделений связи, в связи с тем, что существующее отделение связи (в здании сельского дома культуры) в с.Большое Фролово полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Общественные уборные

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение общественной уборной в количестве 1-го прибора в составе проектируемого общественного центра в с.Большое Фролово.

Полиция

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение отдела полиции в составе проектируемого общественного центра в с.Большое Фролово.

Объекты административно-делового назначения

Генеральным планом на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрено мероприятий по развитию объектов административно-делового назначения, т.к. действующий исполнительный комитет (в здании средней общеобразовательной школы) в с.Большое Фролово полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Большефроловского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2046 г. | Обеспеченность к 2046г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2031г.) | Расч. срок (2046г.) |  | Первая очередь (до 2031г.) | Расч. срок (2031г.-2046г.) | Всего к 2046г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 25 | 13 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 80 | 44 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | отсутствуют | 11 | 13 | 0 | 11 | 2 | 13 | 13 | 100 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | отсутствуют | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 02 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 чел. | 17 | 12 | 13 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1313 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 300 кв.м на 1000 чел. | 147 | 198 | 212 | 147 | 51 | 14 | 65 | 65 | 100 |
| Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 150-200 мест на 1000 чел. | 325 | 166 | 171 | 125 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1023 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 7,5 тыс.экз. на 1000 чел. | 13,0 | 5,0 | 5,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 45 | 198 | 212 | 45 | 153 | 14 | 167 | 167 | 100 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | отсутствуют | 26 | 28 | 0 | 26 | 2 | 28 | 28 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 |
| Полиция | объект | 1 объект на сельское поселение | отсутствуют | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

2 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.        Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

3 показатель обеспеченности более 100% связан с запланируемым строительством объектов социального и культурно-бытового обслуживания по данным исполнительного комитета сельского поселения;

4 По данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Большефроловском сельском поселении.

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Большое Фролово | Кружки детского творчества при сельском клубе | Организационное | место | - | 13 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | с.Черки-Дюртиле | Фельдшерско-акушерский пункт в составе проектируемого сельского дома культуры | Организационное | Посещений в смену | - | 5 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | с.Черки-Дюртиле | Сельский дом культуры | Снос по ветхости | мест | 200 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
|  |  |  | Новое строительство | мест | - | 50 | + | - |  |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Большое Фролово | Настольный теннис (типовой проект) в составе проектируемого общественного центра | Организационное | кв.м.пола | - | 65 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Большое Фролово | Предприятия торговли в составе проектируемого общественного центра | Организационное | кв.м | - | 167 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Большое Фролово | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | раб. мест | - | 3 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | с.Большое Фролово | Предприятия общественного питания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | посадочных мест | - | 28 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Отделения банков |
| 1 | с.Большое Фролово | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Общественные уборные |
| 1 | с.Большое Фролово | Общественные уборные в составе проектируемого общественного центра | Организационное | прибор | - | 1 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Охрана общественного правопорядка |
| 1 | с.Большое Фролово | Отделение полиции в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| Объекты общественно-делового назначения |
| 1 | с.Большое Фролово | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |

## Развитие территорий кладбищ

При нормативе 0,28 га на 1000 жителей необходимая потребность наличного населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2046 г. составит 0,17 га.

Генеральным планом на первую очередь рекомендуется:

- закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:14:090102:175), расположенного возле с.Большое Фролово, в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов. Площадь рекомендуемой закрываемой части кладбища составит 0,0151 га;

- закрытие части недействующего кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:14:090103:108), расположенного на востоке поселения, в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов. Площадь рекомендуемой закрываемой части кладбища составит 0,0788 га;

- закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:14:040401:212), расположенного в с.Черки-Дюртиле, в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов. Площадь рекомендуемой закрываемой части кладбища составит 0,4518 га.

Общая площадь рекомендуемой закрываемой части кладбищ составит 0,5457 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

## Развитие туристско-рекреационных территорий

Схемой территориального планирования Буинского муниципального района предлагается организация Буинской туристско-рекреационной зоны – полифункциональная зона местного значения как зона концентрации существующих и предлагаемых музейных, культурно-развлекательных, религиозных, спортивных, спортивно- оздоровительных, лечебно-оздоровительных объектов, объектов культурного наследия, объектов детского отдыха, рекреационных территорий и объектов (пляжей, мест купания и рыбной ловли) и зон массового отдыха населения (родники, места проведения культурно-массовых мероприятий). Данная зона способна реализовать потребности туристов и местного населения в различных видах рекреации и туризма: экскурсионного, культурно-познавательного, культурно- развлекательного, экскурсионно-религиозного, спортивного, спортивно- оздоровительного, спортивно-развлекательного, лечебно-оздоровительного, эко- логического, рекреационного, детского туризма и туризма выходного дня (кратковременного отдыха).

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрут- но-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Буинского района в целом выступает г. Буинск. Большефроловское сельское поселение относится Центральной туристско-рекреационной подзоне. Схемой территориального планирования Буинского муниципального района предлагается организация туристических маршрутов в целях активизации и развития туристической деятельности в районе, некоторыми из таких маршрутов являются – туристический маршрут «Татарстан – страна городов» (По городам Предволжья), культурно-ландшафтный маршрут «Буинский край», религиозно-познавательный маршрут «История и религия Буинского района», спортивно- ландшафтный маршрут «Спорт и отдых в Буинском районе», которые будут проходить по территории Большефроловское сельского поселения.

С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории озера, расположенного на севере сельского поселения, с созданием общественной рекреационной зоны.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Большефроловского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий в Большефроловском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2031-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (районного) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Большефроловское СП | Туристический маршрут «Татарстан – страна городов» (По городам Предволжья) | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Буинского муниципального района |
| 2 | Большефроловское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Буинский край» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Буинского муниципального района |
| 3 | Большефроловское СП | Религиозно-познавательный маршрут «История и религия Буинского района» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Буинского муниципального района |
| 4 | Большефроловское СП | Спортивно- ландшафтный маршрут «Спорт и отдых в Буинском районе» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Буинского муниципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | Большефроловское СП, на севере сельского поселения | Озеро | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 4,6 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 2 | Большефроловское сельское поселение (с.Большое Фролово, с.Степановка, с.Черки-Дюртиле) | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Большефроловского СП |

## Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Большефроловского сельского поселения в составе Генерального плана Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Буинского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Большефроловского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. На территории Большефроловского сельского поселения на первую очередь предусмотрено новое строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) дороги федерального значения «Обход г.Буинск» протяженностью 5,7 км.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схеме территориального планирования Буинского муниципального района, поэтому генеральным планом Большефроловского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан на территории Большефроловского сельского поселения не предусмотрено мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом на территории Большефроловского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Р-241» – плодосовхоз Нива, АБЗ №1 протяженностью 0,25 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к СНТ Сахарник» протяженностью 0,79 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к часовне» протяженностью 2,1 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с.Степановка» протяженностью 0,12 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к ферме» протяженностью 0,37 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к ферме» протяженностью 0,18 км.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрено строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в каждом из населенных пунктов Большефроловского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2031-2046 гг.) |  |
| мероприятия федерального значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Большефроловское СП | «Обход г.Буинск» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | - | 5,7 | + | - | СТП Российской Федерации в области федерального транспорта |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Большефроловское СП | «Р-241» – плодосовхоз Нива, АБЗ №1 | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,25 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 2 | Большефроловское СП | «Подъезд к СНТ Сахарник» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,79 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 3 | Большефроловское СП | «Подъезд к часовне» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,1 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 4 | Большефроловское СП | «Подъезд к с.Степановка» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,12 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 5 | Большефроловское СП | «Подъезд к ферме» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,37 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 6 | Большефроловское СП | «Подъезд к ферме» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,18 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| мероприятия Местного значения (поселения) |
| Улично-дорожная сеть |
| 1 | с.Большое Фролово | ул.Гагарина, ул.Карла Маркса, ул.Шафранова, ул.Энгельса, ул.Фигнер, ул.Ленина, ул.Молодежная, ул.Калинина, ул.Депутатская, ул.Набережная, ул.Озерная | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 8,38 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 2 | с.Степановка | ул.Колхозная, ул.Кооперативная, ул.Пушкина | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,13 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | ул.Нагорная, ул.Школьная, ул.Кольцевая, ул.Нижняя, ул.Озерная, ул.Лесная, ул.Советская | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 4,59 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского СП |

## Установление границ населенных пунктов Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов с.Большое Фролово, с.Степановка и с.Черки-Дюртиле в качестве существующих границ были приняты границы, проведенные по землям населенных пунктов с учетом границ кадастровых кварталов в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения предусматривается изменение границы с.Большое Фролово и с.Черки-Дюртиле. Изменение границы с.Степановка не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено включение земельного участка с кадастровым номером 16:14:090101:224 в границу с.Большое Фролово, в связи с размещением на данном участке планируемой зоны отдыха, предлагаемого к переводу из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов», в соответствии с Письмом Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 30.11.2021 г. №02-5544. (см. Приложение 2 и 7 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан)

Генеральным планом предусмотрено исключение земельного участка с кадастровым номером 16:14:040401:212 из границы с.Черки-Дюртиле, в связи с размещением на данном участке кладбища, предлагаемого к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с Письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295.

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения предусмотрено:

- исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:090301) из границы с.Большое Фролово, предлагаемых к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли сельскохозяйственного назначения», в соответствии с архитектурно-планировочным решением;

- исключение земельного участка с кадастровым номером 16:14:040401:198 из границы с.Черки-Дюртиле, предлагаемого к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с архитектурно-планировочным решением;

- исключение земельного участка с кадастровым номером 16:14:040401:120 из границы с.Черки-Дюртиле, предлагаемого к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с архитектурно-планировочным решением;

- исключение земельного участка с кадастровым номером 16:14:040401:199 из границы с.Черки-Дюртиле, предлагаемого к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с архитектурно-планировочным решением;

- исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:040401), из границы с.Черки-Дюртиле, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, исключаемых (включаемых) из границы населенных пунктов, входящих в состав

Большефроловского сельского поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешенное использование | по документу |  |  |  |  |  |
| с.Большое Фролово |
| Включаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:14:090101:224 | Земли лесного фонда | заготовка древесины; заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ | заготовка древесины; заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ | 4,6 | 4,6 | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) | Письмо Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 30.11.2021 г. №02-5544 |
| Итого к включению: |  |  |  | 4,6 | 4,6 |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:090301) | Земли населённых пунктов | - | - | - | 0,8932 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Архитектурно-планировочное решение |
| Итого к исключению: |  |  |  |  | 0,8932 |  |  |  |
| с.Черки-Дюртиле |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:14:040401:212 | Земли населённых пунктов | кладбище | кладбище | 4,2027 | 4,2027 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 16:14:040401:198 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2973 | 0,2973 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Архитектурно-планировочное решение |
| 16:14:040401:120 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1524 | 0,1524 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Архитектурно-планировочное решение |
| 16:14:040401:199 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1667 | 0,1668 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Архитектурно-планировочное решение |
| земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:040401) | - | - | - | - | 0,3001 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Архитектурно-планировочное решение |
| земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:040401) | - | - | - | - | 0,069 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Архитектурно-планировочное решение |
| Итого к исключению: |  |  |  |  | 5,1883 |  |  |  |
| Итого к исключению: |  |  |  |  | 6,0815 |  |  |  |

*в соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

Таблица 4.11.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | с.Большое Фролово | с.Степановка | с.Черки-Дюртиле | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 212,0535 | 43,6884 | 87,0154 | 342,7573 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | 4,8192 | 4,8192 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | 0,8932 | - | 0,3691 | 1,2623 |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | 4,6 | - | - | 4,6 |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 215,7603 | 43,6884 | 81,8271 | 341,2758 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 212,0535 | 43,6884 | 87,0154 | 342,7573 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | 0,8932 | - | 5,1883 | 6,0815 |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | 4,6 | - | - | 4,6 |

Таблица 4.11.3

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав

Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2031 - 2046 гг.) |  |
| 1 | с.Черки-Дюртиле | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 4,2027 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 2 | с.Черки-Дюртиле | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 0,2973 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского сельского поселения |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 0,1524 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского сельского поселения |
| 4 | с.Черки-Дюртиле | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 0,1668 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского сельского поселения |
| 5 | с.Черки-Дюртиле | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,3691 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского сельского поселения |
| 6 | с.Большое Фролово | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,8932 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского сельского поселения |
| 7 | с.Большое Фролово | территория населенного пункта | включение в границу населенного пункта земельного участка с категорией «земли лесного фонда» и перевод данного земельного участка в категорию «земли населенных пунктов» | га | 4,6 | - | + | - | Генеральный план Большефроловского сельского поселения |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 220 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 180 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | с.Большое Фролово | - | - | 353 44,48 | - | 44,48 | 50,37 | 6,67 | 24,71 | 54,0 | 138,76 |
| 2 | с.Степановка | - | - | 130 16,38 | - | 16,38 | 19,66 | 2,46 | 9,1 | 54,0 | 85,21 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | - | - | 148 18,65 | - | 18,65 | 22,38 | 2,80 | 10,36 | 54,0 | 89,53 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) |
| 1 | с.Большое Фролово | - | - | 360 45,36 | - | 45,36 | 54,43 | 6,80 | 25,2 | 54,0 | 140,44 |
| 2 | с.Степановка | - | - | 145 18,27 | - | 18,27 | 21,92 | 2,74 | 10,15 | 54,0 | 88,81 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | - | - | 155 19,53 | - | 19,53 | 23,44 | 2,93 | 10,385 | 54,0 | 91,22 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |
| 1 | с.Большое Фролово | - | - | 373 46,0 | - | 46,0 | 56,40 | 7,05 | 25,11 | 54,0 | 143,56 |
| 2 | с.Степановка | - | - | 162 20,41 | - | 20,41 | 24,49 | 3,06 | 11,34 | 54,0 | 92,9 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | - | - | 170 21,42 | - | 21,42 | 25,70 | 3,21 | 11,9 | 54,0 | 94,82 |

Проектное предложение

В связи с улучшением благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2046г.):

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3

Удельные нормы водоотведения на территории Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 220 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 180 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Расчетное водоотведение населением Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | с.Большое Фролово | - | - | 353 44,48 | - | 44,48 | 50,37 | 2,22 | 55,60 |
| 2 | с.Степановка | - | - | 130 16,38 | - | 16,38 | 19,66 | 0,82 | 20,48 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | - | - | 148 18,65 | - | 18,65 | 22,38 | 0,93 | 23,31 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) |
| 1 | с.Большое Фролово | - | - | 360 45,36 | - | 45,36 | 54,43 | 2,27 | 56,7 |
| 2 | с.Степановка | - | - | 145 18,27 | - | 18,27 | 21,92 | 0,91 | 22,84 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | - | - | 155 19,53 | - | 19,53 | 23,44 | 0,98 | 24,41 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |
| 1 | с.Большое Фролово | - | - | 373 46,0 | - | 46,0 | 56,40 | 2,35 | 58,75 |
| 2 | с.Степановка | - | - | 162 20,41 | - | 20,41 | 24,49 | 1,02 | 25,52 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | - | - | 170 21,42 | - | 21,42 | 25,70 | 1,07 | 26,78 |

Проектное предложение

В связи улучшением благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2046г.):

- устройство автономной системы канализации для населения сельского поселения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем и предлагаемых предприятиях агропромышленного комплекса. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий агропромышленного комплекса являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах агропромышленного комплекса;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями) и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями). Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.5.

Таблица 4.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории Большефроловского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого |
| 1 | с.Большое Фролово | 84,01 | 26,48 | 110,49 | 5,52 | 116,01 | 106,31 | 31,10 | 137,41 | 6,87 | 144,28 | 116,92 | 34,21 | 151,13 | 7,56 | 158,69 |
| 2 | с.Степановка | 30,94 | 9,75 | 40,69 | 2,03 | 42,72 | 42,82 | 12,53 | 55,35 | 2,77 | 58,11 | 50,78 | 14,86 | 65,64 | 3,28 | 68,92 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 35,22 | 11,10 | 46,32 | 2,32 | 48,64 | 45,77 | 13,39 | 59,16 | 2,96 | 62,12 | 53,29 | 15,59 | 68,88 | 3,44 | 72,32 |
| Всего по поселению | 150,18 | 47,33 | 197,5 | 9,88 | 207,38 | 194,89 | 57,02 | 251,92 | 12,60 | 264,52 | 220,99 | 64,66 | 285,65 | 14,28 | 299,93 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом существующих контейнеров и среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.6

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Большое Фролово | 5 | 5 |
| с.Степановка | 3 | 3 |
| с.Черки-Дюртиле | 3 | 3 |
| Всего по сельскому поселению: | 11 | 11 |

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок на территории сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 11 шт., при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов на муниципальный полигон возле с.Степановка в Буинском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149);

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

В связи с расположением на территории сельского поселения животноводческих предприятий, а также планируемым размещением новой площадки под развитие животноводства, в части решения вопроса утилизации отходов животноводства, генеральным планом предлагается два варианта решения:

- Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на балансе ферм.

- Использование установок для переработки помета (пиролизных, биогазовых).

Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 4.12.7.):

Таблица 4.12.7

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Большое Фролово | БМК для общественного центра | + | - |
| с.Черки-Дюртиле | БМК для сельского дома культуры | + | - |
| Всего по поселению: | 2 | - |

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой и общественной застройки предлагается строительство двух блочно-модульных котельных (БМК) на первую очередь.

На следующих стадиях проектирования следует рассмотреть возможность подключения проектируемых объектов, располагающихся на небольших расстояниях друг от друга, к одной котельной.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г);

Bу -годовой расход газа, м3/год.

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2046г.) представлены в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения Большефроловского сельского поселения, тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2046 год) |
| 1 | с.Большое Фролово | 77,66 | 79,2 | 82,06 |
| 2 | с.Степановка | 28,6 | 31,9 | 35,64 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 32,56 | 34,1 | 37,4 |
| Всего по сельскому поселению: | 138,82 | 145,2 | 155,1 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в населенных пунктах Большефроловского сельского поселения застраиваются новые территории проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2045 г.)

с.Большое Фролово:

-	прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРП, ШРП до потребителя;

с.Степановка:

-	прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРП и ШРП до потребителя.

Генеральным планом мероприятий по строительству новых ГРП, ШРП не предусмотрено, т.к. действующие АГРС и ГРПШ полностью удовлетворят нормативную потребность населения до расчетного срока.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Большефроловского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2046 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), таблица 29 «Объекты местного значения муниципальных образований по областям».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.9

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Большефроловского сельского поселения, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | с.Большое Фролово | 301,82 | 307,8 | 318,76 |
| 2 | с.Степановка | 111,15 | 123,98 | 138,51 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 126,54 | 132,53 | 145,35 |
| Всего по поселению: | 539,51 | 564,3 | 602,76 |

Таблица 4.12.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Большефроловского сельского поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | с.Большое Фролово | 189,60 | 245,50 | 246,31 |
| 2 | с.Степановка | 73,52 | 93,14 | 92,94 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 111,04 | 111,15 | 111,15 |
| Всего по поселению: | 380,17 | 450,83 | 450,57 |

Таблица 4.12.11

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Большефроловского сельского поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | с.Большое Фролово | 201,70 | 262,23 | 262,04 |
| 2 | с.Степановка | 78,22 | 99,09 | 98,88 |
| 3 | с.Черки-Дюртиле | 118,13 | 118,24 | 118,24 |
| Всего по поселению: | 404,44 | 479,61 | 479,33 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом значительного увеличения населения приведены в таблице 4.12.12.

Таблица 4.12.12

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Большефроловского сельского поселения

| № п/п |  | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046 г. | Прирост на 2046 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 539,51 | 564,3 | 602,76 | 63,25 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 380,17 | 450,83 | 450,57 | 70,4 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 404,44 | 479,61 | 479,33 | 74,89 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение годового электропотребления сельского поселения, однако имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Генеральным планом Большефроловского сельского поселения предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2046 года):

- замена опор линий электропередач по мере их физического износа;

- строительство (по мере необходимости) линий электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ (с внедрением энергосберегающих технологий) до новых объектов общественно-делового назначения;

- замена (реконструкция) трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ, отслужившие нормативный срок эксплуатации и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических, так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии;

- строительство и реконструкция линий уличного освещения.

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Телефонизацию планируется осуществить от действующей на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предлагается:

- реконструкция существующей АТС с увеличением мощности до 229 номеров, с использованием современных цифровых технологий в с.Большое Фролово;

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ПАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Коэффициент семейности для жилого района сельского поселения – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Таблица 4.12.13

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории Большефроловского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Количество телефонов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку | 144 | 183 | 183 |
| 2 | Телефонная нагрузка на предприятия бытового обслуживания |  | 46 | 46 |
| 3 | Общее количество телефонов | 144 | 229 | 229 |

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

При размещении проектируемых объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

− требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст. 6), в части оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (ст.65) в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов сельского хозяйства и объектов социально-бытового назначения, в части запрещения строительства объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (п.п. 1, 2 ст.67.1 Водного кодекса). В случае необходимости рекомендуется провести мероприятия по изучению водных объектов и определению береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи имеющихся на территории поселения прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

− требования Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ в части запрета приватизации ЗУ в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом (ст. 27);

− требования Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, в части максимального сохранения зеленых насаждений;

− требования ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов;

− требования Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

− требования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов социального и бытового обслуживания (школы, детские сады, больницы, объекты спорта открытого типа);

− требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

− требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

− требования процедуры перевода земель из одной категории в другую в установленном порядке, в том числе требования Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

− требования положений Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

− требования п.4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

− соблюдение охранных зон линейных сооружений: линий связи, линий электропередач, водопровода, кабеля связи и трубопроводов, санитарных разрывов автомобильных дорог.

## Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Противоэрозионные, противооползневые мероприятия

В Большефроловском сельском поселении овражно-балочная сеть развита слабо, овраги не затрагивают территории населенных пунктов, однако, в случае необходимости, возможно укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно СП 116.13330.2012, посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

Для сельского поселения в целом актуальна защита почвы от почвенной эрозии, которая включает систему следующих групп противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.

Мощным агротехническим средством повышения противоэрозийной устойчивости почв является применение органических и минеральных удобрений. Учитывая то, что культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную корневую систему, более густой надземный полог, улучшают физические свойства почв, что в совокупности способствует лучшей защите ее от эрозии.

Строительство в зоне развития речных излучин недопустимо.

Противокарстовые мероприятия

В отношении карстовых процессов исследуемая территория относится к классу с удовлетворительным состоянием геологических условий.

В случае необходимости, для борьбы с карстовыми воронками п. 8.3 СП 116.13330 предлагаются следующие противокарстовые мероприятия:

- планировочные мероприятия (специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений; разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста; расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, за пределами участков категорий устойчивости I - II относительно интенсивности карстовых провалов (Приложение Е СП 116.13330), а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости A);

- водозащитные и противофильтрационные мероприятия (тщательная вертикальная планировка земной поверхности, устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков, мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных, недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, ограничение объемов откачки подземных вод);

- технологические мероприятия (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за давлением в коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

- эксплуатационные мероприятия (мониторинг, геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений, наблюдения за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод, периодическое строительное обследование состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов, система автоматической сигнализации на случай появления недопустимых карстовых деформаций).

Мероприятия по организации поверхностного стока

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр, ред. от 23.12.2019) по очистке и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

Мероприятия для защиты от затопления, подтопления

Процессы затопления, подтопления на территории поселения не наблюдаются.

Сейсмическая опасность

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 (с изменениями и дополнениями), СП 20.13330.2016 (с изменениями и дополнениями).

## Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 04.02.2022 №609/ТЗ-З-5.

Краткое описание территории

Территория поселения представляет собой слаборасчлененную полигенетическую равнину, а в центральной части - низменную аккумулятивную равнину р. Свияга.

Сравнительно пологие участки рельефа, слагающие основную часть территории, расчленены долинами малых рек. Максимальные отметки высот приурочены к водораздельным участкам рек Иныш и Черка в северо-восточной части поселения. По направлению к реке Свияга высоты постепенно снижаются.

Более полное описание природных условий приведено в пояснительной записке «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию.

- Транспортная связь сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги:

- участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения 1Р 241, "Казань - Буинск - Ульяновск";

- региональные дороги IV категории: Большое Фролово – Черки – Гришино; "Казань - Ульяновск" - полигон ТБО;

- региональная дорога III категории: Буинск-Тетюши;

- дороги местного значения.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в поселении используют артезианские скважины, родники.

На территории Большефроловского сельского поселения магистральные или промышленные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы) отсутствуют. Природный газ подается в населенные пункты Большефроловского с.п. от ГРС Большая Турма по газопроводу высокого давления 2 категории давления до газораспределительного пункта, далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Распределительный газопровод проложен по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений. Электроснабжение осуществляется от линии электропередач ВЛ - 10 кВ. Транзитом по территории поселения проходят линии электропередач ВЛ 110 кВ Студенец-Чинчурино, ВЛ 110 кВ Буинск-Апастово.

Существующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (существующее положение)

По информации Министерства по делам ГО и ЧС РТ, проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится. Организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется. Данная территория не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления; строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Согласно Перечню потенциально опасных объектов Республики Татарстан, утвержденного распоряжением КЧС и ОПБ Республики Татарстан от 09.07.2020 №17-20р дсп. на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан, потенциально опасные объекты отсутствуют.

Расселение (существующее положение)

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения следует предусмотреть в соответствии с «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51- 90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в безопасном районе, принять согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов необходимо осуществлять в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Инженерная защита населения (существующее положение)

Имеются простейшие укрытия (погреба) на индивидуальных участках.

Инженерная инфраструктура (существующее положение)

Водоснабжение

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 75 %, централизованное водоотведение отсутствует.

На данный момент объем допустимого водоизъятия из скважин покрывает потребность в воде для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Дебет скважин также позволяет увеличить объем водозабора в случае необходимости.

Газоснабжение

На территории Большефроловского сельского поселения магистральные или промышленные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы) отсутствуют. Природный газ подается в населенные пункты Большефроловского с.п. от ГРС Большая Турма по газопроводу высокого давления 2 категории давления до газораспределительного пункта (ГРП, ШРП), далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Электроснабжение

Территорию Большефроловского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 10 кВ. Транзитом по территории поселения проходят линии электропередач ВЛ 110 кВ Студенец-Чинчурино, ВЛ 110 кВ Буинск-Апастово.

Система оповещения по гражданской обороне (существующее положение)

В настоящий момент в сельском поселении система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях отсутствует, оповещение осуществляется через громкоговоритель мечети, с помощью колоколов храма.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (существующее положение)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам, среди которых выделяют опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (п.11 ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

На территории поселения расположены опасные производственные объекты, перечень которых установлен Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - №116-ФЗ). К взрывопожароопасным объектам относятся газопроводы с давлением выше 0,005 Мпа, которые, согласно п.4 Приложения 2 №116-ФЗ, имеют III класс опасности.

К потенциально опасным объектам на территории Большефроловского сельского поселения, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций, относится сеть газоснабжения (в том числе межпоселковая).

На территории сельского поселения расположены 2 сибиреязвенных скотомогильника.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (существующее положение)

Опасные природные процессы не встречаются на территории поселения.

Система обеспечения пожарной безопасности (существующее положение)

В сельском поселении нет собственной пожарной части. Ближайшее подразделение пожарной охраны расположено в г.Буинск.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся пожарные гидранты и водонапорная башня, которая хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды. В н.п. Большое Фролово имеется 9 пожарных гидрантов,  н.п.  Степановка – 6 пожарных гидрантов, 1 пожарный гидрант в н.п. Черки-Дюртиле.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (предлагаемые мероприятия)

Вследствие того, что территория не имеет категории по гражданской обороне, разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования существующих объектов производства не требуется.

Расселение (предлагаемые мероприятия)

Для территорий населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Инженерная защита населения (предлагаемые мероприятия)

Большефроловское сельское поселение является безопасным районом.

На территории поселения строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Инженерная инфраструктура (предлагаемые мероприятия)

Водоснабжение

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников согласно расчетам водопотребления. Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Не менее половины скважин должны быть присоединены к автономным резервным источникам питания электроприемников и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды, исходя из численности населения в мирное время.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п. 5.23 СП 165.1325800.2014). В связи с этим следует благоустроить имеющиеся на территории поселения родники.

Газоснабжение

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878, приложением В СП 62.13330.2011.

Так как на территории сельского поселения проходит распределительный газопровод, необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до границ населенных пунктов, зданий, сооружений и др. в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» и СП 284.1325800.2016 «Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ».

Электроснабжение

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет.

Система оповещения (предлагаемые мероприятия)

Местная система оповещения должна соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014.

Для привлечения внимания населения необходима установка дополнительных РСУ-300 и обеспечение работоспособности с подключением к ЕДДС района. Для обеспечения работы речевой сиренной установки необходимо наличие Интернет-соединения или стационарной телефонной связи.

Предлагаемое размещение дополнительных РСУ показано на графическом материале.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (предлагаемые мероприятия)

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, идущих по территории поселения.

Необходимо внести в ЕГРН границы зон минимальных расстояний в отношении распределительного газопровода, согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. N 108/ГС) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Защита территории и населения от опасных природных процессов (предлагаемые мероприятия)

Зона лесов занимает значительную площадь территории поселения, в связи с этим наиболее вероятным опасным природным процессом может стать лесной пожар. Следует уделять особое внимание превентивным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности.

Опасные природные процессы и явления определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

Система обеспечения пожарной безопасности (предлагаемые мероприятия)

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, газопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Согласно ст.74 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

В населенных пунктах должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Для целей пожаротушения необходимо предусмотреть обустройство пирса на берегу водоема (водотока), глубина воды в котором с учетом промерзания в зимнее время составляет не менее 1 м, установку пожарных баков (резервуаров) запаса воды на территории поселения. В качестве пожарных водоемов можно использовать пруды. Оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта (при расходе воды менее 15 л/с) с учетом длины пожарных рукавов.

Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О добровольной пожарной охране".

Должна проводится работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стернии и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок (2046 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Большефроловского сельского поселения, в том числе: | 9708,7453 | 100,00 | 9708,7453 | 100,000 |
| 1 | Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 342,7573 | 3,53 | 341,2578 | 3,52 |
| 1.1 | с.Большое Фролово | 212,0535 | 2,18 | 215,7603 | 2,22 |
| 1.2 | с.Степановка | 43,6884 | 0,45 | 43,6884 | 0,45 |
| 1.3 | с.Черки-Дюртиле | 87,0154 | 0,90 | 81,8271 | 0,84 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 55,611 | 0,57 | 68,9393 | 0,71 |
| 2.1 | - зона транспортной инфраструктуры | 51,1082 | 0,53 | 64,0645 | 0,66 |
| 2.2 | - зона инженерной инфраструктуры | 0,8534 | 0,0088 | 1,2254 | 0,013 |
| 2.3 | - производственная зона | 3,6494 | 0,04 | 3,6494 | 0,04 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 7831,8078 | 80,67 | 7820,2749 | 80,5 |
| 3.1 | - зона сельскохозяйственных угодий | 7800,4661 | 80,34 | 7778,82721 | 80,1 |
| 3.2 | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 31,3417 | 0,32 | 41,4477 | 0,43 |
| 4 | Зона лесов | 1309,5953 | 13,49 | 1305,3491 | 13,4 |
| 5 | Зоны специального назначения, в том числе: | 9,3094 | 0,09 | 13,6327 | 0,14 |
| 5.1 | - зона кладбищ | 3,0462 | 0,03 | 7,3695 | 0,076 |
| 5.2 | - зона складирования и захоронения отходов | 6,2632 | 0,064 | 6,2632 | 0,065 |
|  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 84,8972 | 0,87 | 84,8972 | 0,87 |
| 6 | Зона акваторий | 74,3481 | 0,77 | 73,9571 | 0,76 |
| 7 | Иные зоны | 0,2143 | 0,002 | 0,2143 | 0,002 |

1 сокращение зоны сельскохозяйственных угодий связано с увеличением производственной зоны сельскохозяйственных предприятий в соответствии с разделом 4.4., с увеличением зоны транспортной инфраструктуры в соответствии с разделом 4.10, без изменения категории земель.

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2031 г.) | Расчетный срок (2046 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 631 | 660 | 705 |
|  | с.Большое Фролово | чел. | 353 | 360 | 373 |
|  | с.Степановка | чел. | 130 | 145 | 162 |
|  | с.Черки-Дюртиле | чел. | 148 | 155 | 170 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | чел. | - | - | - |
|  | с.Большое Фролово | чел. | - | - | - |
|  | с.Степановка | чел. | - | - | - |
|  | с.Черки-Дюртиле | чел. | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего, в том числе | тыс.кв.м | 22,9 | 27,58 | 27,58 |
|  | с.Большое Фролово | тыс.кв.м | 11,6 | 15,08 | 15,08 |
|  | с.Степановка | тыс.кв.м | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
|  | с.Черки-Дюртиле | тыс.кв.м | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 2.2 | Жилищный фонд населения, строящего второе жилье – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Большое Фролово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Степановка | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Черки-Дюртиле | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 4,68 | 4,68 |
|  | с.Большое Фролово | тыс.кв.м | - | 3,48 | 3,48 |
|  | с.Степановка | тыс.кв.м | - | 1,2 | 1,2 |
|  | с.Черки-Дюртиле | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Большое Фролово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Степановка | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Черки-Дюртиле | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 25 | 25 | 25 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 25 | 25 | 25 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 80 | 80 | 80 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 80 | 80 | 80 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест | - | 13 | 13 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 13 |
|  | - новое строительство |  | - | 13 | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ. в смену | 17 | 17 | 17 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 17 | 12 | 17 |
|  | - новое строительство |  | - | 5 | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч. | мест | 325 | 175 | 175 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 325 | 125 | 175 |
|  | - новое строительство |  | - | 50 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экз. | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м площади пола | 147 | 212 | 212 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 147 | 147 | 212 |
|  | - новое строительство |  | - | 65 | - |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1 | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 45 | 212 | 212 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 45 | 45 | 212 |
|  | - новое строительство |  | - | 167 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | 3 | 3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 3 |
|  | - новое строительство |  | - | 3 | - |
| 3.11 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад.мест | - | 28 | 28 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 28 |
|  | - новое строительство |  | - | 28 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1 | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.13 | Отделения, филиалы банка, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | чел. | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.15 | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 7,3695 | 7,3695 | 7,3695 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 28,68 | 34,38 | 34,38 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 12,2 | 17,9 | 17,9 |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | 313,5 | 320,47 | 331,28 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 99,39 | 103,95 | 108,05 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т/год | 150,18 | 194,89 | 220,99 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 11 | 11 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | 3 | 4 | 4 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс. нм3/год | 138,82 | 145,2 | 155,1 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 539,51 | 564,3 | 602,76 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 380,17 | 450,83 | 450,57 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 404,44 | 479,61 | 479,33 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | 144 | 229 | 229 |

# ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БОЛЬШЕФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Таблица 6.1

Таблица внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Значение мероприятия | Мощность | Сроки реализации | Ссылка на раздел | Внесение изменений | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок с кадастровым номером 16:14:090101:224 | Включение земельного участка в границу населенного пункта с.Большое Фролово | Местное | 4,6 га | до 2031 г. | ПЗ, Обосновывающие материалы. Раздел 4.5 Развитие лесного комплекса, 4.11. Установление границ населенных пунктов Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан», раздел 5 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. раздел 3.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса, 1.8. «Мероприятия по установлению границ населенных пунктов» | Добавление нового материала | Письма Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 30.11.2021 г. №02-5544. Смотри Приложение 2, 3,4,6 и 7 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан) |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 17-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 №920/пр).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр) – отменен в части.

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. № 891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования». (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, подпадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей) (утв. Постановлением Кабинета Министров № 899 от 21.11.2013 г.).

Федеральные программы

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2031 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 года №463-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования,  утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2015г. N 711).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2022 г. № 235.

Муниципальные программы

- Схема территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 23.09.2020г. № 6-1.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района на 2014-2025 годы.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан. – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан о разработке проекта внесения изменений в генеральный план Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан №4-п от 10.01.2022

Приложение 2

Письмо Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан (обоснование включения в границы населенного пункта земельного участка) 30.11.2021 г. №02-5544.

Приложение 3

Письмо Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия об отсутствии объектов культурного наследия (на земельном участке с кадастровым номером 16:14:090101:224) №01-11/1707 от 22.04.2022

Приложение 4

Письмо Государственного Комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам об отсутствии особо охраняемых природных территорий (на земельном участке с кадастровым номером 16:14:090101:224) №1624-исх от 19.04.2022.

Приложение 5

Исходные данные и требования для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в составе проекта генерального плана Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан от 22.04.2022 №2562/ТЗ-З-5.

Приложение 6

Письмо о направлении заключения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан на проект внесения изменений в генеральный план №14-3958 от 28.04.2022

Приложение 7

Письмо Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан (дополнительное обоснование включения в границы населенного пункта земельного участка) № 02-4201 от 13.05.2022

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7