Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 35 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 11 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 72 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 129 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	9

3.1.	Экономико-географическое положение. Место Мещеряковского сельского поселения в системе расселения Буинского муниципального района Республики Татарстан	9

3.2.	Характеристика земельного фонда	10

3.3.	Демографический потенциал	11

3.4.	Производственные территории	12

3.5.	Агропромышленный комплекс	12

3.6.	Лесной комплекс	12

3.7.	Жилищный фонд	13

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	14

3.9.	Кладбища	18

3.10.	Туристско-рекреационный потенциал	18

3.11.	Историко-культурное наследие	18

3.12.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	19

3.13.	Инженерная инфраструктура	21

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2047 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	26

4.1.	Прогноз численности населения	26

4.2.	Экономическое развитие	26

4.3.	Развитие промышленного производства	27

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	27

4.5.	Развитие лесного комплекса	27

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	27

4.7.	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	30

4.8.	Развитие территорий кладбищ	36

4.9.	Развитие туристско-рекреационных территорий	36

4.10.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	38

4.11.	Установление границ населенных пунктов Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан	40

4.12.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	42

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	61

6.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	64

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	70

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании Постановления Главы Буинского муниципального района Республики Татарстан от 21.09.2023 г. №107-п, а также задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2032 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2047 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) генеральный план Мещеряковского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 г. №1867-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.02.2022 г. №220-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 г. №463-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 г. №2607-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 г. №2481-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 г. №2105-р);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.03.2022г. №235);

- Схемы территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 26.08.2022 г. №1-33;

- официальные данные, предоставленные Исполнительным комитетом Буинского муниципального района и Мещеряковского сельского поселения.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Мещеряковского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Мещеряковского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Экономико-географическое положение. Место Мещеряковского сельского поселения в системе расселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

Граница Мещеряковского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 17-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Мещеряковского сельского поселения в соответствии с этим законом входит деревня Мещеряково (административный центр поселения).

Мещеряковское сельское поселение расположено в юго-западной части Республики Татарстан, в центральной части Буинского муниципального района. Поселение граничит с муниципальным образованием «город Буинск», Адав-Тулумбаевским, Альшиховским, Малобуинковским, Нижненаратбашским и Старостуденецким сельскими поселениями Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Общая площадь Мещеряковского сельского поселения составляет 1904,3384 га (согласно картографическому материалу).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Буинский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

В поселении имеются детский сад, основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, объекты торговли.

Транспортная связь Мещеряковского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу федерального значения 1Р 241 «Казань-Буинск-Ульяновск», автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Вольный стан-Кият-Яшевка», «Буинск - Адав-Тулумбаево – Ивашевка» и автомобильные дороги местного значения. Также по территории поселения проходит участок Горьковской железной дороги «Свияжск - Бурундуки».

Роль в системе расселения

Территориальная организация Мещеряковского сельского поселения является частью системы расселения Буинского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом, с районным центром г.Буинск и г.Казань. В Мещеряковском сельском поселении данной автомобильной дорогой является автомобильная дорога федерального значения 1Р 241 «Казань-Буинск-Ульяновск».

На начало 2023 г. средняя плотность Мещеряковского сельского поселения составила 40 чел. на 1 кв.км.

На территории Мещеряковского сельского поселения население, с общей численностью населения 763 человека, проживает на территории одного населенного пункта д.Мещеряково – центр поселения.

Система расселения Мещеряковского сельского поселения имеет одноранговый характер.

## Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Мещеряковского сельского поселения составляет 1904,3384 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 108,0267 га, что составляет около 5,7% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по категориям земель территории Мещеряковского сельского поселения отсутствует.

## Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

В соответствии со статистическим бюллетенем «Численность населения муниципальных образований Республики Татарстан» на начало 2023 года, предоставленным Федеральной службой государственной статистики, численность населения Мещеряковского сельского поселения составляет 739 человек. Однако, по данным, предоставленным Исполнительным комитетом Буинского муниципального района Республики Татарстан, на начало 2023г. численность населения Мещеряковского сельского поселения составила 763 человек.

Демографическая структура Мещеряковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2023 года, человек

| № п/п | Показатели | д.Мещеряково | Всего по сельскому поселению: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 763 | 763 |
| 1.1 | Детского возраста: | 108 | 108 |
| 1.1.1 | 0-7 лет | 26 | 26 |
| 1.1.2 | 7-18 лет | 82 | 82 |
| 1.1.3 | 5-18 лет | 86 | 86 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 428 | 428 |
| 1.2.1 | Трудоспособного возраста для женщин | 211 | 211 |
| 1.2.2 | Трудоспособного возраста для мужчин | 217 | 217 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста: | 227 | 227 |
| 1.3.1 | Старше трудоспособного возраста для женщин | 164 | 164 |
| 1.3.2 | Старше трудоспособного возраста для мужчин | 63 | 63 |
| 2 | Общий прирост населения | -4 | -4 |
| 2.1 | Естественный прирост | -5 | -5 |
| 2.1.1 | Родилось | 6 | 6 |
| 2.1.2 | Умерло | 11 | 11 |
| 2.2 | Механический прирост | 1 | 1 |
| 2.2.1 | Прибыло | 6 | 6 |
| 2.2.2 | Выбыло | 5 | 5 |

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Мещеряковском сельском поселении (428 человек) больше населения старше трудоспособного возраста (227 человек), что является положительной тенденцией.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2023 года в поселении смертность преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательное значение. Миграционный прирост населения имеет положительное значение. В итоге, в поселение наблюдается уменьшение численности населения.

## Производственные территории

На территории Мещеряковского сельского поселения действуют:

- индустриальный парк «Буинск»;

- бетонный завод;

- предприятия по рыбоводству;

- убойный цех;

- склад пиломатериалов;

- складские помещения и гаражи.

## Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

В настоящее время агропромышленный комплекс в Мещеряковском сельском поселении представлен следующими объектами сельского хозяйства:

- машинно-тракторная станция;

- сельскохозяйственные склады;

- склад инертных материалов.

## Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Земли лесного фонда занимают территорию 108,0267 га, что составляет около 5,7 % от всей площади сельского поселения.

На территории Мещеряковского сельского поселения расположено участковое лесничество ГКУ «Буинское лесничество» Буинского участкового лесничества.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Мещеряковского сельского поселения расположены защитные леса, а именно:

- леса, выполняющий функции защиты природных и иных объектов: лес, расположенный вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра;

- ценные леса: запретная полоса леса, расположенная вдоль водного объекта.

## Жилищный фонд

На начало 2023 года объем жилищного фонда Мещеряковского сельского поселения составляет 21,800 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Мещеряковского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда Мещеряковского сельского поселения на начало 2023 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Мещеряково | 28,6 | - | 21,800 |
| Всего по поселению | 28,6 | - | 21,800 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По поселению на 01.06.2023 г. приходится 28,6 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

## Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Мещеряковского сельского поселения представлены в таблице 3.8.1.

Потребность существующего населения Мещеряковского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями), Местными нормативами градостроительного проектирования Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решением Совета Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан от 14.11.2017 г. №40-3) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Мещеряковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Единица измерения | Проектная мощность | Износ | Предложения по дальнейшему использованию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |
| 1 | Детский сад | д.Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д.109 | мест | 20 | 10 | - |
| Всего: | - | - | 20 | - | - |
| Общеобразовательные организации |
| 1 | Основная общеобразовательная школа | д.Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д.109 | мест | 110 | 10 | - |
| Всего: | - | - | 110 | - | - |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | Отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Объекты здравоохранения |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | д.Мещеряково, ул. Татарстан, д.66А | посещений в смену | 5 | 10 | - |
| Культурно - досуговые учреждения |
| 1 | Дом культуры | д.Мещеряково, ул. Татарстан, д.66 | мест | 150 | 10 | - |
| 2 | Библиотека | д.Мещеряково, ул. Татарстан, д.66 | тыс.экз. | 12,0 | 10 | - |
| Спортивные учреждения |
| 1 | Спортивный зал при ООШ | д.Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д.109 | объект/кв.м спортзалов | 1/216 | 10 | - |
| Всего: | - | - | 1/216 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | Универсальная спортивная площадка | д.Мещеряково, ул. Мусы Джалиля | объект/кв.м спортзалов | 1/540 | 0 | - |
| Всего: | - | - | 1/540 | - | - |
| Объекты культового назначения |
| 1 | Местная мусульманская Религиозная организация Приход №1 | д.Мещеряково, ул.Татарстан, 37а | объект | 1 | 10 | - |
| 2 | Местная мусульманская Религиозная организация Приход №2 | д.Мещеряково, ул.Татарстан, 43а | объект | 1 | 10 | Не действует |
| Объекты административно-делового назначения |
| 1 | Исполнительный комитет Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан | д.Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д.107 | объект | 1 | 10 | - |
| Предприятия торговли |
| 1 | Магазин | д. Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д.49А | кв.м торг. площади | 50,0 | - | - |
| 2 | Магазин ТЦ «Пятёрочка» | д.Мещеряково, ул.Мусы Джалиля, д.31 | кв.м торг. площади | 504,0 | - | - |
| 3 | Магазин | д.Мещеряково, ул.Мусы Джалиля 3а | кв.м торг. площади | 20,0 | - | - |
| 4 | Магазин | д.Мещеряково, ул.Мусы Джалиля 3в | кв.м торг. площади | 36,0 | - | - |
| 5 | Магазин (Пекарьня Кучтэнэч) | д.Мещеряково, ул.Мусы Джалиля 3Б | кв.м торг. площади | 50,0 | - | - |
| Всего: | - | - | 660,0 | - | - |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | Кафе | д. Мещеряково | посадочных мест | 25 | - | - |
| 2 | Кафе | д. Мещеряково | посадочных мест | 25 | - | - |
| Всего: | - | - | 50 | - | - |

Таблица 3.8.2

Обеспеченность населения Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 40,5 мест на 100 детей от 0-7 лет | 11 | 20 | 182 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 40,5 мест на 100 детей 7-18 лет | 33 | 110 | 333 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 9 мест на 100 детей от 5-18 лет | 8 | отсутствуют | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 7,5 коек на 1000 чел. | 301 | отсутствуют | 0* |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 19,7 посещ. в смену на 1000 чел. | 15 | 5 | 33 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 4 | отсутствуют | 0* |
| 7 | Спортзалы общего пользования | объект | 350 кв.м на 1000 чел. | 267 | 216 | 81 |
| 8 | Плоскостные сооружения | объект | 1950 кв.м на 1000 чел. | 1489 | 540 | 36 |
| 9 | Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | 1 | отсутствуют | 0* |
| 10 | Клубы, дома культуры | место | 0,2 – 1 тыс. чел. 300 мест | 300 | 150 | 50 |
| 11 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 6 тыс.экз. на 1000 чел. | 4,6 | 12,0 | 261 |
| 12 | Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 229 | 660 | 288 |
| 13 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 31 | 50 | 61 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб. мест на 1000 чел. | 3 | отсутствуют | 0 |
| 15 | Отделения связи | объект | 1 объект на 5 тыс. человек | 1 | отсутствуют | 0 |
| 16 | Отделения банков | объект | 1 на 2000 человек | 1 | отсутствуют | 0 |
| 17 | Полиция | объект | 1 объект на 2,8 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| 18 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

*больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население района в целом.

## Кладбища

В Мещеряковском сельском поселении имеется одно действующее кладбище, расположенное в д.Мещеряково площадью 2,9600 га на земельном участке с кадастровым номером 16:14:140201:860 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»). Заполненность кладбища – 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,89 га.

Потребность существующего населения Мещеряковского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решением Совета Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан от 14.11.2017 г. №40-3) (0,24 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,18 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 494% от нормативной потребности населения.

Также на территории поселения находятся два недействующих кладбища:

- кладбище площадью 0,0208 га, расположенное к востоку от д.Мещеряково на части земельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:1215 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения) и землях, не поставленных на кадастровый учет;

- кладбище площадью 0,1462 га, расположенное к юго-западу от д.Мещеряково на землях, не поставленных на кадастровый учет.

## Туристско-рекреационный потенциал

На территории Мещеряковского сельского поселения туристско- рекреационные объекты представлены лыжной базой, благоустроенным местом проведения Сабантуя, ипподромом. Также в д.Мещеряково располагается мотель «Орхидея» с территорией кемпинга, два кафе и полигон для вождения.

Гидрографическую сеть Мещеряковского сельского поселения образует р.Карла, которая протекает по территории поселения, а также её притоки и ручьи

Лесные массивы поселения повышают привлекательность территории Мещеряковского сельского поселения для отдыха, размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Мещеряковского сельского поселения стоящих на государственной охране памятников истории и архитектуры, а также выявленных памятников археологии не имеется.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Мещеряковского сельского поселения является частью транспортной структуры Буинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

На территории Мещеряковского сельского поселения железнодорожный транспорт представлен участком Горьковской железной дороги «Свияжск - Бурундуки».

Автомобильные дороги общего пользования

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования Мещеряковского сельского поселения представлены автомобильной дорогой федерального значения, автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

Перечень и протяженность автомобильных дорог в границах Мещеряковского сельского поселенияпредставлен в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Категория дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | 1Р 241 «Казань-Буинск-Ульяновск» | II | 3,377 | 3,377 | - | - |
| Всего: | - | 3,377 | 3,377 | - | - |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | «Буинск - Адав-Тулумбаево – Ивашевка» | IV | 0,598 | 0,598 | - | - |
| 2 | «Вольный стан-Кият-Яшевка» | IV | 2,566 | 2,566 | - | - |
| Всего: | - | 3,164 | 3,164 | - | - |
| Автомобильные дороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Подъезд к промышленному парку» | - | 0,088 | 0,088 | - | - |
| 2 | «Подъезд к объектам АПК» | - | 0,275 | - | 0,275 | - |
|  | Всего: | - | 0,363 | 0,088 | 0,275 | - |
|  | ИТОГО | - | 6,904 | 6,629 | 0,275 | - |

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

На территории Мещеряковского сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания автомобильного транспорта:

- АЗС «Таиф-нк»;

- станция зарядки электромобилей;

- автомобильные стоянки и гаражи.

Трубопроводный транспорт

На территории Мещеряковского сельского поселения отсутствуют магистральные трубопроводы.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенного пункта, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Информация об улично-дорожной сети населенного пункта представлена в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | д.Мещеряково |
| 1.1 | ул.Мусы Джалиля | 2,10 | 2,10 | - | - |
| 1.2 | ул.Татарстан | 2.20 | - | 2,00 | 0,20 |
| 1.3 | ул.Зеленая | 1,20 | - | 1,00 | 0,20 |
| 1.4 | ул.Кирова | 0,55 | - | 0,55 | - |
| 1.5 | ул.Советская | 1,20 | - | 0,90 | 0,30 |
| 1.6 | ул.Буа-Алан | 1,45 | - | - | 1,45 |
| 1.7 | ул.Полевая | 1,00 | - | - | 1,00 |
| 1.8 | ул.Солнечная | 0,70 | - | - | 0,70 |
| 1.9 | ул.Западная | 0,70 | - | - | 0,70 |
| 1.10 | ул.Молодежная | 0,20 | - | - | 0,20 |
| 1.11 | ул.Светлая | 0,50 | - | - | 0,50 |
| 1.12 | ул.Байбулат | 0,60 | - | - | 0,60 |
| 1.13 | ул.Луговая | 0,70 | - | - | 0,70 |
| Всего: | 13,10 | 2,10 | 4,45 | 6,55 |

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, требующих решения. Учитывая тот факт, что население Мещеряковского сельского поселения пользуется услугами медицинских организаций, объектов культуры и искусства, образования, специализированными предприятиями торговли и бытового обслуживания, используя личный и общественный транспорт, необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенного пункта.

## Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Мещеряковского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Мещеряковского сельского поселения представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование населенного пункта | Кол-во скважин, шт | Кол-во башен, шт. | Производительность скважин, м³/сут | Протяженность водопроводных сетей, км % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мещеряковское СП | 3 | 4 | 576 | 16,0/ 10% |

Также на территории поселения, на земельном участке с кадастровым номером 16:14:140102:372 находятся две скважины для обеспечения индустриального парка «Буинск».

На сегодняшний день в Мещеряковском сельском поселении имеются четыре водонапорные башни для обслуживания населения сельского поселения.

Забор воды осуществляется скважинами. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения принят в радиусе 50 м от водозаборных скважин.

Вода в Мещеряковском сельском поселении по химическому составу соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками и пожарными гидрантами. Водонапорные башни регулируют водопотребление населенных пунктов, создают необходимый напор в сети, а также хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Канализация

В Мещеряковском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

В поселении имеются очистные сооружения (КОС) для обслуживания мотеля «Орхидея» с территорией кемпинга, а также канализационная насосная станция (КНС) и очистные сооружения (КОС) для индустриального парка «Буинск».

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в пояснительной записке «Охрана окружающей среды».

На территории Мещеряковского сельского поселения контейнеры для складирования ТКО отсутствуют. Население населенного пункта сельского поселения перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО).

Коммунальные отходы из Мещеряковского сельского поселения вывозятся на Верхнеуслонский полигон ТКО. Свалок на территории поселения не имеется.

На территории сельского поселения находится сибиреязвенный скотомогильник.

Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные и административно-деловые учреждения Мещеряковского сельского поселения используют собственные источники тепла.

В д.Мещеряково имеются две котельные, табл. 3.13.2.

Таблица 3.13.2

Характеристика объектов теплоснабжения Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Тепловая мощность, Гкал/час | Эксплуатирующая организация | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (ул. Мусы Джалиля 109А) | 0,172 | ООО «Буинские тепловые сети» | Природный газ |
| 2 | Котельная (ул. Татарстан д.66) | 0,172 | ИК | Природный газ |

Тепловые сети, общей протяженностью 0,13 км имеют подземный вид расположения трубопровода.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от высоковольтной подстанции ПС «Буинская» 110кВ.

На территории Мещеряковского сельского поселения расположено 12 трансформаторных подстанций, таблица 3.13.3.

Таблица 3.13.3

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Мещеряковского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер комплектной трансформаторной подстанции | Напряжение, кВ | Мощность комплектной трансформаторной подстанции, кВА | Резерв мощности комплектной трансформаторной подстанции, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Мещеряково |
| 1.1 | КТПН 498 | 10/0,4 кВ | 63 | 140 |
| 1.2 | КТПН 494 | 10/0,4 кВ | 100 | 140 |
| 1.3 | КТПН 241 | 10/0,4 кВ | 400 | 140 |
| 1.4 | КТПН 461 | 10/0,4 кВ | 250 | 140 |
| 1.5 | КТПН 460 | 10/0,4 кВ | 250 | 140 |
| 1.6 | КТПН 445 | 10/0,4 кВ | 400 | 140 |
| 1.7 | КТПН 245 | 10/0,4 кВ | 160 | 140 |
| 1.8 | КТПН 863 | 10/0,4 кВ | 100 | 140 |
| 1.9 | КТПН 891 | 10/0,4 кВ | 160 | 140 |
| 1.10 | КТПН 239 | 10/0,4 кВ | 100 | 140 |
| 1.11 | КТПН 464 | 10/0,4 кВ | 100 | 140 |
| 1.12 | КТПН 464 | 10/0,4 кВ | 100 | 140 |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Мещеряковского сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электрических сетей обеспечивает категорию электроснабжения населенного пункта и промышленных производств на необходимом уровне и не требует глубоких преобразований.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Мещеряковского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в д.Мещеряково подается от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.13.4

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Мещеряковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, куб. м/час | Давление газа на входе/давление газа на выходе (МПа) | Фактическое использование объекта, % | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПБ | 600 | 0,6/0,003 | 100 | - | 10 |
| 2 | ШРП | 600 | 0,6/0,003 | 100 | - | 10 |
| 3 | ШРП | 600 | 0,3/0,003 | 100 | - | 10 |
| 4 | ШРП | 600 | 0,3/0,003 | 100 | - | 10 |
| 5 | ШРП | 600 | 0,6/0,003 | 100 | - | 10 |

Согласно данным, предоставленным Исполнительным комитетом Буинского муниципального района, по территории сельского поселения проходят газопроводы высокого давления протяженностью 7,5 км, газопроводы низкого давления протяженностью 15,0 км.

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Мещеряковского сельского поселения осуществляется от АТС проектной емкостью на 160 номеров, расположенной в д.Мещеряково.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также частично проводами по опорам связи. Про- кладка новых сетей или реконструкция существующих кабелей производится по мере необходимости силами ПАО «Тателеком».

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2047 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Мещеряковского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2016 по 2022 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных исполнительным комитетом Мещеряковского сельского поселения, с учетом объемов нового жилищного строительства.

Согласно демографическому прогнозу численность постоянного населения Мещеряковского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2032 г.) составит 852 человека.

Численность постоянного населения Мещеряковского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) составит 913 человек.

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения

Мещеряковского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование | 2032 г. | 2047 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Постоянное население |
| 1 | д.Мещеряково | 852 | 913 |
| Всего по поселению | 852 | 913 |

Таблица 4.1.2

Прогнозная численность детей и подростков в

Мещеряковском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2032 г. | 2047 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | д.Мещеряково | 34 | 94 | 102 | 37 | 100 | 110 |
| Всего по поселению | 34 | 94 | 102 | 37 | 100 | 110 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Мещеряковского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Буинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Буинский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

## Развитие промышленного производства

Мероприятий по развитию промышленного производства генеральным планом не предусмотрено.

## Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом Мещеряковского сельского поселения не предлагается мероприятий по развитию агропромышленного комплекса.

## Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Мещеряковского сельского поселения, Схемой территориального планирования Буинского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства для постоянного населения выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан по Буинскому муниципальному району расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2020 г. должен составить 29,6 кв.м/чел., к 2035 г. – 38,2 кв.м/чел. (по базовому сценарию). Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на первую очередь до 2032 года и на расчетный срок до 2047 года, на эти даты приняты несколько большие расчетные показатели жилищной обеспеченности – 35,4 кв.м/чел. и 43,0 кв.м/чел. соответственно.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 100 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Исходя из вышесказанного, за период реализации генерального плана для д.Мещеряково потребуется около 17,46 га территории (175 участков) под новое индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения.

Генеральным планом в д.Мещеряково предусмотрено 33,93 га территории под новое жилищное строительство (за вычетом площадей объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования) для постоянного населения, из них:

- 8,36 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство общей жилой площадью 8,40 тыс.кв.м на первую очередь (84 участка);

- 25,57 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство общей жилой площадью 25,60 тыс.кв.м на расчетный срок (256 участков).

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Мещеряковского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| д.Мещеряково |
| - индивидуальная застройка | 21,80 | 30,20 | 8,40 | 55,80 | 25,60 |
| - многоквартирная застройка | - | - | - | - | - |

Таблица 4.6.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории

Мещеряковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | д.Мещеряково | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 8,36 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 8,40 |  |  |  |
| 2 | д.Мещеряково | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 25,57 | - | + |  |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 25,60 |  |  |  |

## Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Мещеряковского сельского поселенияявляется удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Мещеряковского сельского поселения представлен в таблице 4.7.2.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Мещеряковского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2047 г. | Обеспеченность к 2047г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания3), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2032 г.) | Расч. срок (2047г.) |  | Первая очередь (до 2032г.) | Расч. срок (2033г.-2047г.) | Всего к 2047г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 40,5 мест на 100 детей от 0-7 лет | 20 | 14 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 |
| Общеобразовательные организации | место | 40,5 мест на 100 детей 7-18 лет | 110 | 38 | 41 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 9 мест на 100 детей от 5-18 лет | отсутствуют | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 | 100 |
| Больницы | койка | 7,5 коек на 1000 чел. | отсутствуют | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 502 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 19,7 посещений в смену на 1000 чел. | 5 | 17 | 18 | 5 | 12 | 1 | 13 | 13 | 100 |
| Спортивные залы | кв.м | 350 кв.м на 1000 чел. | 216 | 298 | 320 | 216 | 82 | 22 | 104 | 104 | 100 |
| Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 02 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1950 кв.м на 1000 чел. | 540 | 1661 | 1780 | 540 | 1121 | 119 | 1240 | 1240 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 0,2 – 1 тыс. чел. 300 мест | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 100 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 6 тыс.экз. на 1000 чел. | 12,0 | 5,1 | 5,5 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 660 | 256 | 274 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 50 | 34 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 100 |
| Полиция | объект | 1 объект на 2,8 тыс. чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 1 на 2000 человек | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 5 тыс.чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

;

2 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.        Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

3 по данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Мещеряковском сельском поселении.

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Мещеряковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчетный срок (2031-2045 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | д.Мещеряково | Кружки детского творчества при основной общеобразовательной школе | Организационное | мест | - | 10 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Медицинские организации |
| 1 | д.Мещеряково | Фельдшерско-акушерский пункт в составе проектируемого общественного центра | Организационное | посещений в смену | - | 12 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Спортивные объекты |
| 1 | д.Мещеряково | Картинг | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | д.Мещеряково | Зрительный зал в составе проектируемого общественного центра | Организационное | мест | - | 150 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | д.Мещеряково | Спортивный зал в составе проектируемого общественного центра | Организационное | кв.м площади пола | - | 104 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | д.Мещеряково | Спортивная площадка | Новое строительство | кв.м | - | 1240 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | д.Мещеряково | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | раб. мест | - | 4 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Охрана общественного правопорядка |
| 1 | д.Мещеряково | Участковый пункт полиции в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Отделения связи |
| 1 | д.Мещеряково | Отделение связи в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Отделения банка |
| 1 | д.Мещеряково | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Общественные уборные |
| 1 | д.Мещеряково | Общественные уборные в составе проектируемого общественного центра | Организационное | прибор | - | 1 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| Объекты общественно-делового назначения |
| 1 | д.Мещеряково | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |

## Развитие территорий кладбищ

При нормативе 0,24 га на 1000 жителей необходимая потребность наличного населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2047 г. составит 0,22 га.

Свободные территории действующего кладбища в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом Мещеряковского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

## Развитие туристско-рекреационных территорий

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Мещеряковского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Все мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий в Мещеряковском сельском поселении представлены в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий

в Мещеряковском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |
| 1 | Мещеряковского СП, ЗУ с кадастровым номером 16:14:140101:169 | Пляж со спортивной зоной | Новое строительство | га | - | 12,4770 | + | - | Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | д.Мещеряково | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |
| 2 | Мещеряковского СП | Водные объекты | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | - | - | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |

## Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Мещеряковского сельского поселения в составе генерального плана Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Буинского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Мещеряковского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схеме территориального планирования Буинского муниципального района, поэтому генеральным планом Мещеряковского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрено строительство и капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки населенного пункта Мещеряковского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры на территории Мещеряковского сельского поселения представлены в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Мещеряковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Мещеряковское СП | 1Р 241 «Казань-Буинск-Ульяновск» | Реконструкция | км | 3,377 | - | + | + | СТП Российской Федерации |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Мещеряковское СП | «Подъезд к объектам АПК» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,275 | - | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
| мероприятия Местного значения (поселения) |
| Улично-дорожная сеть |
| 1 | Мещеряковское СП | Улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 4,45 | - | + | - | Генеральный план Мещеряковского СП |
|  |  |  | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 6,55 | - | + | - |  |

## Установление границ населенных пунктов Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенного пункта д.Мещеряково в генеральном плане, в качестве существующей границы была принята граница, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Генеральным планом Мещеряковского сельского поселения изменение границы населенного пункта не предусмотрено.

Таблица 4.11.1

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | д.Мещеряково | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 285,8820 | 285,8820 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 285,8820 | 285,8820 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 285,8820 | 285,8820 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | - | - |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | - | - |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2021 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением Мещеряковского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаро-тушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | д.Мещеряково | 763 122,08 | - | 122,08 | 146,50 | 12,21 | 53,41 | 54 | 266,11 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |
| 1 | д.Мещеряково | 852 136,32 | - | 136,32 | 163,58 | 13,63 | 59,64 | 54 | 290,86 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |
| 1 | д.Мещеряково | 913 146,08 | - | 146,08 | 175,30 | 14,61 | 63,91 | 54 | 307,81 |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Таблица 4.12.3

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав

Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | д.Мещеряково | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |
| 2 | д.Мещеряково | Сети водоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |
| 3 | Территория сельского поселения | Узлы учета водопотребления | Организационное | шт. | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |

В целях улучшения благоустройства жилых зданий и санитарно-гигиенических условий жизни населения генеральным планом на первую очередь (до 2032 г.) и на расчетный срок (до 2047г.) также предусматриваются следующие мероприятия:

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоснабжения должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Местоположение и мощность новых объектов водоснабжения, протяженность водопроводных сетей уточняются на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Удельные нормы водоотведения на территории Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.5.

Мероприятия по развитию системы водоотведения поселения представлены в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.5

Расчетное водоотведение населением Мещеряковского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | д.Мещеряково | 763 122,08 | - | 122,08 | 146,50 | 6,10 | 152,60 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |
| 1 | д.Мещеряково | 852 136,32 | - | 136,32 | 163,58 | 6,82 | 170,40 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |
| 1 | д.Мещеряково | 913 146,08 | - | 146,08 | 175,30 | 7,30 | 182,60 |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.4 по нормам водопотребления на 1 человека.

Таблица 4.12.6

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения населенных пунктов, входящих в состав

Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ) |
| 1 | д.Мещеряково | Автономная система канализации | Новое строительство | шт | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |

Проектное предложение

В целях улучшения благоустройства жилых зданий и санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2032 г.) и на расчетный срок (до 2047 г.):

- устройство автономной системы канализации для населения сельского поселения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 0,270 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.7.

Таблица 4.12.7

Объем твердых коммунальных отходов на территории Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района

Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого |
| Существующее положение |
| 1 | д.Мещеряково | 206,01 | 60,28 | 266,29 | 13,31 | 279,60 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |
| 1 | д.Мещеряково | 251,59 | 73,61 | 325,21 | 16,26 | 341,47 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |
| 1 | д.Мещеряково | 286,19 | 83,74 | 369,93 | 18,50 | 388,42 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, единиц

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| д.Мещеряково | 13 | 15 |

Таким образом, на расчетный срок на территории Мещеряковского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 15 шт, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а также, в целях улучшения санитарно- гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории сельского поселения;

- организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

- организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

- организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

- организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

- удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

- обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Собранный снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные установки. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения.

Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в д.Мещеряково (табл. 4.12.9).

Таблица 4.12.9

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Мещеряково | БМК для общественного центра | + | - |

Таким образом, на территории Мещеряковского сельского поселения для отопления административно-деловой и общественной застройки предлагается строительство одной блочно-модульной котельной (БМК).

Мероприятия по теплоснабжению промышленных предприятий необходимо решить на стадии проектной документации предприятия.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных индивидуальных бытовых газовых котлов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax - коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу -годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2032 г.) и на расчетный срок (2047 г.) представлены в таблице 4.12.10.

Таблица 4.12.10

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

Мещеряковского сельского поселения, тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I-я очередь (2032 год) | Расчетный срок (2047 год) |
| 1 | д.Мещеряково | 167,86 | 187,44 | 200,86 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии с проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в поселении застраиваются новые территории, проектом предлагается прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРП, ШРП до потребителя в д.Мещеряково.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Мещеряковского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2032 г.;

- расчетный срок – 2047 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), таблица 29 «Объекты местного значения муниципальных образований по областям».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.11

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Мещеряковского сельского поселения, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | д.Мещеряково | 724,85 | 809,40 | 867,35 |
| Всего по поселению: | 724,85 | 809,40 | 867,35 |

Таблица 4.12.12

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Мещеряковского сельского поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | д.Мещеряково | 356,33 | 493,63 | 912,0797 |
| Всего по поселению: | 356,33 | 493,63 | 912,0797 |

Таблица 4.12.13

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Мещеряковского сельского поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | д.Мещеряково | 379,08 | 525,14 | 970,30 |
| Всего по поселению: | 379,08 | 525,14 | 970,30 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также прирост электропотребления на расчетный срок, с учетом увеличения населения приведены в таблице 4.12.14.

Таблица 4.12.14

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Мещеряковского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047 г. | Прирост на 2047г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 724,85 | 809,40 | 867,35 | 142,50 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 356,33 | 493,63 | 912,0797 | 555,7497 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 379,08 | 525,14 | 970,30 | 591,22 |

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение годового электропотребления Мещеряковского сельского поселения.

Так как на территории Мещеряковского сельского поселения застраиваются новые территории, проектом предлагаются мероприятия, представленные в таблице 4.12.15.

Таблица 4.12.15

Перечень мероприятий по электроснабжению населенных пунктов, входящих в состав

Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | Территория сельского поселения | ВЛ 10/0,4 кВ | Реконструкция | км | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |
| 2 | Территория сельского поселения | ТП 10/0,4 кВ | Реконструкция | - | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |
| 3 | д.Мещеряково | ТП 10/0,4 кВ | Новое строительство | кВА | 591,22 | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |
| 4 | д.Мещеряково | ВЛ 10/0,4 кВ | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Мещеряковского СП |

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом предлагается:

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

При размещении проектируемых объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

− требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст. 6), в части оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (ст.65) в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов сельского хозяйства и объектов социально-бытового назначения, в части запрещения строительства объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (п.п. 1, 2 ст.67.1 Водного кодекса). В случае необходимости рекомендуется провести мероприятия по изучению водных объектов и определению береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи имеющихся на территории поселения прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

− требования Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ в части запрета приватизации ЗУ в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом (ст. 27);

− требования Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, в части максимального сохранения зеленых насаждений;

− требования ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов;

− требования Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

− требования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов социального и бытового обслуживания (школы, детские сады, больницы, объекты спорта открытого типа);

− требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

− требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

− требования процедуры перевода земель из одной категории в другую в установленном порядке, в том числе требования Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

− требования положений Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

− требования п.4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

− соблюдение охранных зон линейных сооружений: линий связи, линий электропередач, водопровода, кабеля связи и трубопроводов, санитарных разрывов автомобильных дорог.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок (2047 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Мещеряковское сельское поселение, в том числе: | 1904,3384 | 100 | 1904,3384 | 100 |
| 1 | Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 285,882 | 15,0 | 285,882 | 15,0 |
| 1.1 | д.Мещеряково | 285,882 | 15,0 | 285,882 | 15,0 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 107,6352 | 5,7 | 107,6352 | 5,7 |
| 2.1 | - зона транспортной инфраструктуры | 80,5092 | 4,2 | 80,5092 | 4,2 |
| 2.2 | - зона инженерной инфраструктуры | 0,0100 | 0,001 | 0,0100 | 0,001 |
| 2.3 | - производственная зона | 27,1160 | 1,4 | 27,1160 | 1,4 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 1390,7789 | 73,0 | 1378,3019 | 72,4 |
| 3.1 | - зона сельскохозяйственных угодий | 1385,7849 | 72,8 | 1373,30791 | 72,1 |
| 3.2 | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,9940 | 0,3 | 4,9940 | 0,3 |
| 4 | Зона лесов | 108,0267 | 5,7 | 108,0267 | 5,7 |
| 5 | Зоны специального назначения, в том числе: | 0,1769 | 0,01 | 0,1769 | 0,01 |
| 5.1 | - зона кладбищ | 0,1670 | 0,01 | 0,1670 | 0,01 |
| 5.2 | - зона складирования и захоронения отходов | 0,0099 | 0,001 | 0,0099 | 0,001 |
| 7 | Зона акваторий | 8,6336 | 0,5 | 8,6336 | 0,5 |
| 8 | Зона отдыха | 3,2051 | 0,2 | 15,6821 | 0,8 |

1сокращение зоны сельскохозяйственных угодий (12,4770 га) связано с размещением пляжа в соответствии с разделом 4.9.

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2032 г.) | Расчетный срок (2047 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 763 | 763 | 763 |
|  | д.Мещеряково | чел. | 763 | 763 | 763 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд– всего, в том числе: | тыс.кв.м | 21,80 | 30,20 | 55,80 |
|  | д.Мещеряково | тыс.кв.м | 21,80 | 30,20 | 55,80 |
| 2.3 | Новое жилищное строительство – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 8,40 | 25,60 |
|  | д.Мещеряково | тыс.кв.м | - | 8,40 | 25,60 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 20 | 20 | 20 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 20 | 20 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 110 | 110 | 110 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 110 | 110 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест | - | 10 | 10 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 10 |
|  | - новое строительство |  | - | 10 | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ. в смену | 5 | 18 | 18 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 5 | 18 |
|  | - новое строительство |  | - | 13 | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч. | мест | 150 | 300 | 300 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 150 | 300 |
|  | - новое строительство |  | - | 150 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экз. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 12,0 | 12,0 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м пола | 216 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 216 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | 104 | - |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч. | кв.м | 540 | 1780 | 1780 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 540 | 1780 |
|  | - новое строительство |  | - | 1240 | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 660 | 660 | 660 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 660 | 660 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | 4 | 4 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 4 |
|  | - новое строительство |  | - | 4 | - |
| 3.11 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад .мест | 50 | 50 | 50 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 50 | 50 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.13 | Отделения, филиалы банка, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.15 | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 3,1270 | 3,1270 | 3,1270 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 6,904 | 6,904 | 6,904 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 3,377 | 3,377 | 3,377 |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 3,164 | 3,164 | 3,164 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | 266,11 | 290,86 | 307,81 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 152,60 | 170,40 | 182,60 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т/год | 279,60 | 341,47 | 388,42 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 13 | 15 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | 2 | 3 | 3 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс. нм3/год | 167,86 | 187,44 | 200,86 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 724,85 | 809,4 | 867,35 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 356,33 | 493,63 | 912,0797 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 379,08 | 525,14 | 970,3 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 17-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - новая редакция (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями на 25.04.2014 г.).

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 №920/пр).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр).

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 920/пр).

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. №891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей) (утв. Постановлением Кабинета Министров № 899 от 21.11.2013 г.).

Документы территориального планирования

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 г. №1867-р).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2022 г. №2441-р).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 года №2607-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2016г. №2607-р).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021г. №2105-р).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 12.09.2022г. №981).

- Схема территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 26.08.2022 г. №1-33.

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (с изменениями и дополнениями).

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан. – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан о разработке проекта генерального плана Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республика Татарстан №107-п от 21.09.2023.

Приложение 2

Письмо (фрагмент письма, являющегося обоснованием отображения планируемого пляжа на территории Мещеряковского сельского поселения) № 02-5193 от 13.10.2023.

Приложение 1

Приложение 2